建设项目环境影响报告表

项  目   名  称： 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯桦川经营部悦来加油站

建设单位（公章）：  中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司

2018年5月

绥化市广通环保科技有限公司

项目名称：中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯桦川经营部

悦来加油站

文件类型：环境影响报告表

适用的评价范围：一般项目环境影响报告表

法定代表人：路联阁                        （签章）

主持编制机构：绥化市广通环保科技有限公司  （签章）

环境影响报告书（表） 编制人员名单表

| 编制 主持人 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宋连义 | HP00007125 | B171300601 | 轻工纺织化纤 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 宋连义 | HP00007125 | B171300601 | 轻工纺织化纤 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称 — 指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点 — 指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别 — 按国标填写。

4、总投资 — 指明项目投资总额。

5、主要环境保护目标 — 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议 — 给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见 — 由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见 — 由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	1

工程内容及规模	2

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题	9

建设项目所在地自然环境与社会环境简况	12

环境质量状况	14

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	20

评价适用标准	21

建设项目工程分析及主要污染工序	22

项目主要污染物产生及预计排放情况	26

环境影响分析和污染防治措施	27

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	60

结论与建议	61

附图：

附图1：地理位置图

附图2：敏感保护目标及地下水监测布点图

附图3：平面布置图

附件：

附件1：营业执照

附件2：检测报告

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯桦川经营部悦来加油站 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司 |
| 法人代表 | 马宏梅 | 联系人 | 万大力 |
| 通讯地址 | 黑龙江省佳木斯市桦川县悦来镇 |
| 联系电话 | 159*****555 | 传真 |  | 邮编 |  |
| 建设地点 | 黑龙江省佳木斯市桦川县悦来镇 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别及代码 | F5264 机动车燃料零售 |
| 占地面积（m2） | 3468.85 | 绿化面积 | / |
| 总投资 （万元） | 383 | 环保投资 （万元） | 44 | 环保投资占 总投资比例 | 11.49% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产日期 | 2018.11 |

## 工程内容及规模

一、项目由来 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯桦川经营部悦来加油站于2002年建成，位于黑龙江省佳木斯市桦川县悦来镇。加油站现状：50m3柴油储罐1座，30m3储罐3座（2汽1柴），1台单枪单品自、3台双枪单品自吸泵加油机，3台双枪单油品自吸泵加油机，液位系统1套，信息管理系统1套，高清监控系统1套。 随着国家对消防、安全的监管力度逐年加大。加油站作为经营销售车用燃油的便利性服务场所，其消防、安全问题被列为重要的监管对象。依据《中华人民共和国水污染防治法》等的相关要求，加油站需进行油罐防渗改建。为规范加油站建设，达到环保要求，消除安全隐患，满足使用要求，树立中国石油品牌形象，扩大市场销量，拟对加油站进行改扩建。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律、法规要求，“中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯桦川经营部悦来加油站”应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯销售分公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。经过现场踏勘，并根据相关环境影响评价技术导则要求和工程有关资料，就项目建设可能对环境的影响范围和程度进行全面、客观地分析、预测和评价，提出相应预防、减轻不良环境影响的对策和措施，并编制完成《中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯桦川经营部悦来加油站环境影响报告表》，报相关环境保护行政主管部门审查、审批，为项目的实施和管理提供参考依据。 二、产业政策符合性分析 加油站建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修正）》中的“限制类”和“淘汰类”项目，符合国家产业政策要求。因此，从产业政策符合性角度分析，本项目建设可行。 三、工程内容 1、建设地点 本项目建设地点位于黑龙江省佳木斯市桦川县悦来镇。根据现场情况及总平面布置图，加油站南侧为桦川第一中学，北侧为桦川家园，东侧为桦盛兴家，西侧为学府公寓，南侧、北侧敞开，并设有出入口。项目地理位置图见附图1。 2、主要建设内容及规模 加油站现状： 50m3柴油储罐1座，30m3储罐3座（2汽1柴），1台单枪单品自、3台双枪单品自吸泵加油机，3台双枪单油品自吸泵加油机，液位系统1套，信息管理系统1套，高清监控系统1套。加油站内建设有罩棚，投影面积331.2m2，站房建筑面积298.49m2。 改建情况： （1）原罐区拆除，回填，罐区拆除时采取安全措施，新建罐区两处，一处为承重罐区，共安装2台50m³双层玻璃纤维增强塑料储罐（1汽1柴）；第二处在原罐区位置设置非承重罐区，安装3台30m³内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐（2汽1柴）；原工艺管道拆除并重新敷设，加油工艺管道采用导静电的双层热塑性塑料管道，其余工艺管道采用无缝钢管；采用成品防渗操作井；设置卸油和分散式加油油气回收系统，预留三次油气回收装置管线；新建渗漏检测系统、声光报警系统、人体静电释放装置、紧急切断系统。新建6孔卸油口箱一座； （2）新建4座中油标准岛，重新安装防撞柱；更换2台四枪四油品潜油泵加油机，1台四枪双油品和1台双枪双油潜油泵加油机，设置3把柴油大流量加油枪，汽油枪具备油气回收功能，设置混凝土防渗加油机底座； （3）原木屋架改为混凝土预制板屋面，站房重新布局，便利店按标准店装修，外立面做USmile红挑檐；卫生间内设备更新；厨房重新装修；设置LED大屏。 （4）利旧原有罩棚一座，投影面积为331.2㎡；罩棚及柱重新包装；重新设计灯具及线路。 （5）液位仪系统新建，更换探棒。罐区电缆重新敷设；监控系统新建，零管设备利旧，管线重新铺设。 （6）新建硬化地面1000m2，利旧修复约1000m2，以实际发生量为准； （7）更换消防沙箱及消防器材箱.更换进站须知牌、卸油流程操作牌、职业危害告知牌，燃煤锅炉拆除，供暖已改为燃油锅炉供暖，烟囱高于地面8m，需要给出固定安装做法。站房内原来为暖气片本次改为地热；罐区旁围墙新建H=2.2m实体围墙37m；出入口侧设备2.2m的铁艺围墙长度约为50m,以现场实际为准。改接自来水。新建进出口指示灯箱，配套的电气线路铺设；罐区及站房旁新建地砖约600m2；设置地面划线。设置摩托车棚。扩建后年销售汽油量为3650t，年销售柴油量为1000t。 项目组成见表1，平面布置图见附图3。 表1 项目组成情况一览表 工程内容 项目名称 主要建设内容 备注 主体工程 站房 利旧改造站房一座，建筑面积298.49m2，原木屋架改为混凝土预制板屋面，站房重新布局，便利店按标准店装修，外立面做USmile红挑檐；卫生间内设备更新；厨房重新装修；设置LED大屏。 改建 罩棚 利旧原有罩棚一座，投影面积为331.2㎡；罩棚及柱重新包装；重新设计灯具及线路。 利旧 储罐区 原罐区拆除，回填，罐区拆除时采取安全措施，新建罐区两处，一处为承重罐区，共安装2台50m³双层玻璃纤维增强塑料储罐（1汽1柴）；第二处在原罐区位置设置非承重罐区，安装3台30m³内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐（2汽1柴）；原工艺管道拆除并重新敷设，加油工艺管道采用导静电的双层热塑性塑料管道，其余工艺管道采用无缝钢管；采用成品防渗操作井；设置卸油和分散式加油油气回收系统，预留三次油气回收装置管线；新建渗漏检测系统、声光报警系统、人体静电释放装置、紧急切断系统。新建6孔卸油口箱一座； 改建 公用工程 给水 本项目无生产用水，生活用水采用市政供水。本项目加油站员工生活用水量为0.6t/d、219t/a 依托 排水 生活污水排放量为0.48t/d、175.2t/a，生活污水排入化粪池，定期清掏。 依托 供电 市政电网供电。 依托 供热 燃煤锅炉更改为燃油锅炉，柴油燃烧量为7t/a。柴油在厂区内柴油罐储存。 改建 环保工程 废气 设置卸油油气回收装置及加油油气回收装置去除效率为90%，通气口通至加油站埋地罐上部 新建 废水 生活污水排放量为0.48t/d、175.2t/a，排至化粪池定期清掏。 依托 噪声 消声、隔声、减震措施 新建 固废 生活垃圾由市政部门统一处理，油泥交由有资质单位统一收集处理，不在厂区内储存。 依托 地下水防渗 汽油、柴油为双层罐，底部设置等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。设置监测井 新建 3、加油站等级 本站新建50立方米FF汽油储罐1台，50立方米FF柴油储罐1台，30立方米SF汽油储罐2台，30立方米SF柴油储罐1台，更换2台四枪四油品潜油泵加油机，1台四枪双油品和1台双枪双油潜油泵加油机，总罐容为190立方米，折合汽油150立方米，本站属二级加油站。 4、设备组成 本项目主要设备见表2。 表2 加油站主要设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 备注 1 内钢外玻璃纤维增强塑料储罐（SF） V=30m³ （P正=3000Pa， P负=1000Pa ） 2 E95、E98汽油，新建 双层玻璃纤维增强塑料储罐（FF） V=50m³ （P正=3000Pa， P负=1000Pa ） 1 E92汽油，新建 2 内钢外玻璃纤维增强塑料储罐（SF） V=30m³ 1 柴油，新建 双层玻璃纤维增强塑料储罐（FF） V=50m³ 1 柴油，新建 3 加油机 Q=5～50 L/min （大流量枪=5～80L/min） 4 2台四枪四油品潜油泵加油机，1台四枪双油品和1台双枪双油潜油泵加油机，新建 4 潜油泵 200L/min,0.75HP 5 新建 5、总图布置 本站分为站房、加油区、储藏间及储罐区等四个区域。站房位于站区西侧，加油罩棚位于站区中部，储藏间位于站区南侧，储罐区布置在站区西北侧。 加油站内各设备与站外各构筑物之间的距离应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。站区内各设备之间的防火距离详见表3。站区外构筑物与站内设施之间的防护距离详见表4和表5。 表3 站内设施的安全防火距离（m） 设施名称 油罐 通气管管口 站房 站区围墙 汽油罐 柴油罐 汽油 柴油 汽油罐 0.6/0.5 0.6/0.5 - - 4.48/4 4.9/3 柴油罐 0.6/0.5 0.6/0.5 - - 4.02/3 4.04/2 通气管口 汽油 - - - - 8.67/4 8.94/3 柴油 - - - - 8.67/3.5 8.94/2 油品卸车点 - - 10.16/3 10.16/2 7.99/5 -- 加油机 - - - - 12.52/5 -- 注：①本表依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）制定；②表格中数字表示的意义为实测距离/规范距离。 表4 站内汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 工艺设备 相邻建（构）筑物名称 实际距离（m） 规范距离（m） 汽油储罐 悦来大街 56.14 6.5 桦川家园（二类保护物） 28.46 13 学府公寓门卫（三类保护物） 16.86 9.5 桦川第一中学 （重要公共建筑物） 95.2 40 汽油加油机 悦来大街 36.49 5 桦川家园（二类保护物） 45.25 9.5 学府公寓门卫（三类保护物） 37.82 9.5 桦川第一中学 （重要公共建筑物） 89.69 40 汽油通气管管口 悦来大街 71.22 5 桦川家园（二类保护物） 33.52 9.5 学府公寓门卫（三类保护物） 12.73 9.5 桦川第一中学 （重要公共建筑物） 96.79 40 注：规范要求距离为《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的安全间距。 表5 站内柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 工艺设备 相邻建（构）筑物名称 图纸距离（m） 规范距离（m） 柴油储罐 悦来大街 59.08 3 桦川家园（二类保护物） 28.48 6 学府公寓门卫（三类保护物） 12.63 6 桦川第一中学 （重要公共建筑物） 95.20 25 柴油加油机 悦来大街 36.41 3 桦川家园（二类保护物） 53.14 6 学府公寓门卫（三类保护物） 41.11 6 桦川第一中学 （重要公共建筑物） 86.26 25 柴油通气管管口 悦来大街 71.22 3 桦川家园（二类保护物） 33.52 6 学府公寓门卫（三类保护物） 12.73 6 桦川第一中学 （重要公共建筑物） 96.79 25 注：规范要求距离为《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的安全间距。 根据表3~表5，站内设施及站内设施与站外建构筑物的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的安全间距。 6、储运 中国石油黑龙江佳木斯销售分公司在该地区离该站最近的油库为富锦油库，目标站由富锦油库供油，该油库年周转量为20万吨，与该站配送距离约100公里，按目前的周转情况，能够保证该站资源供应。 所使用的油罐车应根据国家标准安装油气回收系统装置，在油罐车装卸油料的过程中，实现全封闭气体回收，限制油气向大气中排放。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的汽油通过回收管路回到油罐车内。油罐车中的油气在回到油库装油时将通过油库内油气处理装置净化处理后排放。 四、公用工程 1、给水：本项目无生产用水，生活用水采用市政管网供水。本项目不新增员工，原有员工共10人，实行三班制，每班工作8h，员工生活用水按60L/d·人计算，则加油站员工生活用水量为0.6t/d、219t/a。 2、排水：生活污水排放量为0.48t/d、175.2t/a，排至化粪池定期清掏。 3、供热：本项目供热由燃煤锅炉更改为燃油锅炉。 4、供电：本项目用电由市政电网供电。 5、消防：根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的规定，加油站可不设消防水系统。但应设置灭火器材，以便灵活有效地扑灭室内、外初期火灾。本项目灭火器材型号及数量见表6。 表6 灭火设施一览表 序号 安全防护设施 单位 数量 位置 1 4kg手提式干粉灭火器 只 4 加油岛附近 2 kg手提式干粉灭火器 只 12 站房内 3 35kg推车式干粉灭火器 台 1 储罐区 4 灭火毯 块 5 储罐区 5 消防沙箱 座 1 储罐区 6 消防沙 m3 2 消防沙箱内 7 消防器材箱 座 1 储罐区 8 灭火器箱 个 8 五、工作制度及劳动定员 加油站定员依托原有10人，不新增劳动人员。工作制度为三班制，每班8小时。年营业天数为365天。 六、项目总投资 建设项目总投资383万元。 七、工程实施进度 本项目预计2018年11月投入使用。 八、环保投资 本项目总投资为383万元，其中环保投资44万元，环保投资占总投资的11.49%。环保投资明细详见表7。 表7 环保投资一览表 类别 环保设施 工程投资(万元) 废气 油气回收装置 7 地下水 防渗储罐、加油机防渗底座 30 噪声 隔声、减振设施 1 环保设施运行维护费用 6 环保投资合计 44

## 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题

中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯桦川经营部悦来加油站于2002年建成，位于黑龙江省佳木斯市桦川县悦来镇。加油站现状：50m3柴油储罐1座，30m3储罐3座（2汽1柴），1台单枪单品自、3台双枪单品自吸泵加油机，3台双枪单油品自吸泵加油机，液位系统1套，信息管理系统1套，高清监控系统1套。现年销售汽油量为3350t，年销售柴油量为800t。 加油站原有污染情况以及存在的环境问题分析如下： 一、项目原有污染情况 （1）废水 生活污水排放量为0.48t/d、175.2t/a，排至排水管网。 （2）废气 加油站废气排放源主要是储油罐大小呼吸、油罐车卸油、加油机加油作业等过程产生的无组织废气。现有加油机1台设置油气回收装置，2台未设置油气回收装置。 现有站房采用1台锅炉供暖，年燃型煤量为15t。锅炉烟气由20m高的烟囱排放。 现有站房锅炉烟气排放情况参照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）进行计算（硫分按0.24计，灰分按25计），计算结果见表8。 表8 现有锅炉污染物排放情况 污染源 污染物 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 现有土锅炉 废气量 175020m3/a 烟尘 0.5 2856.8 二氧化硫 0.058 331.4 氮氧化物 0.044 251.4 现有锅炉烟尘、二氧化硫排放浓度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准，且锅炉排气筒高度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。 （3）噪声 噪声污染源主要为加油机、吸油泵产生的噪声以及油罐车及其它加油车辆进场时的汽车噪声，生产设备采用低噪声设备，同时采取减振、隔音等设施。 （4）固体废物 a、生活垃圾 项目固体废物主要为职工生活垃圾，产生量为5kg/d，1.83t/a，由市政部门统一收集处理。 b、危险废物 储油罐定期清理，产生罐底油泥0.3t/5a，属于危险废物，未按危险废物规定处理。 C.锅炉灰渣 锅炉灰渣量按燃煤量的30%计，锅炉灰渣量约为4.5t/a，外售综合利用。 二、原有工程主要环境问题 （1）由于建站较早，储油罐无防渗措施。存在储油泄漏的风险隐患。 （2）现有锅炉，烟气经高20m烟囱排放，颗粒物、二氧化硫排放浓度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求，并且根据《重点区域大气污染物防治“十二五”规划》，本锅炉属于淘汰类锅炉。 （3）清理储油罐产生罐底油泥0.3t/5a，属于危险废物，未按危险废物规定交由有危险废物处理资质的单位进行处置。 三、整改措施 （1）拆除现有储罐，新建双层油罐。 （2）本项目拆除燃煤锅炉，采用燃油锅炉供暖。 （3）储油罐定期清理，产生罐底油泥，属于危险废物，按危险废物规定交由有危险废物处理资质的单位进行处置。

## 建设项目所在地自然环境与社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 桦川县位于黑龙江省东北部，松花江下游南岸，三江平原西端。南枕完达山，北靠松花江，地理位置较为优越。地理座标东经130°34′至131°16′，北纬46°31′ 至47°14′。南北相距75公里，东西相距96公里。东邻富锦县，西连佳木斯市，南与桦南、集贤两县接壤，北与汤原、萝北、绥滨三县隔江相望。素以“天然福地，鱼米之乡”而著称。 二、气象特征 桦川县属中温带大陆性季风气候，冬长夏短，四季分明。年平均气温3.5℃，冬夏温差较大，一般在60℃左右。年积温为2600℃, 作物生育期（ 4至8月）日照总时数为1133小时，平均无霜期为135天，年冻结日数平均在140天左右，一般始于11月中旬，终于翌年4月上旬，多年平均最大冰厚1.3米，土壤冻结深度为1.7米。水汽多为太平洋及鄂霍茨克海所供给，属季风降水区，多年平均降水量540毫米，7、8、9月降水约占年降水总量的60％以上，冬季处于蒙古高压东部边缘，盛行西北风及西风，寒潮冷峰过境时，常出现大风，往往在12月份，夏季由于受太平洋高压控制，同时鄂霍茨克海地经常形成高压，盛行南风、西南风，平均风速4至5米∕秒。 三、水文、地质 桦川县地处松花江下游，境内主要河流均自西而东平等排列，均自南而北穿越本县直接流入松花江，主要河流有铃当麦河及其支流音达木河、太平沟、丰收沟、安邦河及其支流柳树河及幸福排干退水渠4条，桦川县控制面积53万余平方公里，县境内江段长102公里，江面宽阔，弯曲系数为1.15，最枯水位流量125立方米∕秒（1979年佳木斯站），实测历史最大洪峰量为18400立方米∕秒（1960年佳木斯站）。 桦川县北部为松花江冲积平原，松花江主流经过此下陷地区开始出现沉积，直至洪积世末期，堆积面逐渐形成，即松花江冲积平原。洪积层堆积后至少进行过一次隆起，以后又逐渐下降，因而引起沉积作用的发生，此作用现在仍在进行。南部山地边缘及台地区，与完达山西北尾向部分相接。区内岩浆活动频繁、强烈，从太古代至中生代均有活动，岩石以上太古代第二期花岗岩为主。地层出露很少，仅有上太古代变质岩和中生代白垩纪火山岩与内陆湖相沉积岩零星出露。 四、自然资源 桦川县自然资源较为丰富。县境内一江六河十三泡，水资源约10.54亿立方米，松花江为主体河流，流经境内97.5千米，其余短小支流有安邦河、铃铛麦河、音达木河等。水产品有鲤、鲢、鲫等鱼类11科37种。全县有林地2.2万公顷，森林覆盖率为17.3%，林木总蓄积量63.5万立方米，树种有落叶松、红松、樟子松等40个品种。山产品有木耳、人参、蘑菇、蕨菜、鹿茸等18种。中草药材有五味子、百合、防风等50余种。野生动物有鹿、貂、狍、天鹅、野鸡、大雁等40余种。矿产资源有煤、铁、石油、珍珠岩、石灰石、江沙、草炭等30余种，尤其草炭储量达到600万立方米，极具开采深加工价值。 桦川素有“鱼米之乡”的美誉，是国家重要商品粮基地县。全县主要物产为水稻、大豆、玉米、小麦、烤烟、甜菜、亚麻、黑加仑、马铃薯等。其中，水稻62万亩、大豆31万亩、玉米20万亩、小麦4万亩，粮豆薯总产量平均在10亿斤。桦川县畜牧业十分发达，全县生猪饲养量已达到30万头，羊11万只，牛6万头，家禽100万只。特色产品“车轱辘泡”牌绿色生态鸭蛋远近闻名，已成为黑龙江省驰名商标和特色品牌。 四、植被 以红松为主的针阔混交林为区地带性植物降落，主要有红松、云杉、樟子松、落叶松、黄菠萝、水曲柳、胡桃楸、柞树、椴树、杨树、柳树、白桦、黑桦、榆树、色木等20多种；灌树有榛柴、杜鹃、胡枝子等100多种，草本植物1000多种，其中：药材党参、黄芪、刺五加、五味子等250多种，山野菜主要有蕨菜、薇菜20多种，藤本植物有山葡萄等10余种，菌类有榛蘑、元蘑、花脸蘑。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境和生态环境等） 一、环境空气现状 本次评价采用2017年评审通过的《佳木斯市桦川县人民医院儿科中心建设项目环境影响报告书》中相关大气监测数据和结论，佳木斯市桦川县人民医院儿科中心位于本项目东北2.9km处，监测数据和结论可用。项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准限值。 二、地表水 根据《佳木斯市桦川县人民医院儿科中心建设项目环境影响报告书》中的监测数据和结论，松花江桦川县江段水质各评价项目均达标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。符合水体功能区划的要求。 三、声环境现状 本项目噪声监测共设4个点位。采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法，于2018年5月21日，采用HS5633B型噪声分析仪对项目厂界进行昼间、夜间环境噪声监测，监测结果见下表。 表9 环境噪声监测结果表 测点编号 昼 间（10：30～10：40） 夜 间（23：00～23：10） LAeq [dB(A)] 标准值 [dB(A)] 超标值 [dB(A)] LAeq [dB(A)] 标准值 [dB(A)] 超标值[dB(A)] 1#东面 58.6 60 0 43.8 50 0 2#南面 54 2 60 0 41.9 50 0 3#西面 57.2 60 0 46.2 50 0 4#北面 56.2 60 0 43.9 50 0 根据环境噪声现状监测结果可见，本项目所在区域昼间、夜间可以满足《声环境质量标准》中2类标准要求，本项目所处区域的现状声环境质量总体较好。 四、地下水环境状况 （一）地下水现状监测 据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中关于调查和评价范围的有关要求，采用查表法，并结合项目周边的自然条件和地下水环境保护目标等实际情况，确定本次评价工作的调查范围为以厂址为中心，面积6km2的范围。 根据导则要求，结合项目实际情况，项目所在地不属于集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以及准保护区以外的补给径流区，也不属于国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区以及特殊地下水资源保护区以外的分布区和分散式居民饮用水水源区，项目周围均已市政管网供水，因此本项目地下水环境敏感程度划分为不敏感。 1、监测布点 本项目共布设三个监测点位，地下水监测井位置见表10，监测布点见附图3。 表10 地下水监测井位置 编号 监测地点 方位及 厂界距离 1# 1#悦胜村（上游） 880m /西北 2# 2#本项目（厂区） —— 3# 3#敬夫四队地窝棚（下游） 1900m/东南 2、监测方案 本次地下水环境质量现状调查，选择地下水监测项目为PH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、CO32-、HCO3-、氰化物、挥发酚、氨氮、铁、锰、汞、砷、镉、铬、铅、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CL-、SO42-、总硬度、总大肠菌群、细菌总数和石油类。共30项。 3、监测时间 2018年5月21日，监测1天，监测1次。 4、监测结果 地下水环境质量现状监测结果见下表。 表11 地下水监测结果统计表(单位：mg/L，pH、总大肠菌群除外) 检测项目 检测结果 1#悦胜村 2#本项目 3#敬夫四队地窝棚 K+ 1.09 1.27 1.33 Na+ 5.36 4.19 3.77 Ca2+ 56.3 55.3 51.2 Mg2+ 20.9 19.5 16.8 CO32- 5L 5L 5L HCO3- 162 153 135 Cl- 23.9 24.1 22.7 SO42- 70.6 68.2 61.7 pH 7.12 7.02 7.16 氨氮 0.143 0.103 0.119 硝酸盐 2.17 1.55 2.28 亚硝酸盐 0.001L 0.001L 0.001L 挥发酚 0.0003L 0.0003L 0.0003L 氰化物 0.004L 0.004L 0.004L 砷 0.0003L 0.0003L 0.0003L 汞 0.00002L 0.00002L 0.00002L 六价铬 0.004L 0.004L 0.004L 总硬度 234 231 207 铅 0.001L 0.001L 0.001L 氟化物 0.05 0.05 0.03 镉 0.0001L 0.0001L 0.0001L 铁 0.29 0.27 0.31 锰 0.06 0.07 0.05 溶解性总固体 366 346 327 高锰酸盐指数 1.72 2.03 1.65 硫酸盐 71.2 69.4 61.5 氯化物 24.2 24.6 23.4 总大肠菌群 <2 <2 <2 细菌总数 12 15 9 石油类 0.01L 0.01L 0.01L （二）地下水环境现状评价 1、评价标准 项目区域地下水环境质量现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T148488-93）中的Ⅲ类标准. 2、评价模式 采用标准指数法，其数学计算模式如下： 式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L； Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。 pH的标准指数为： 式中：——pH值的单项标准指数； ——j点pH值监测值； ——水质标准中pH值上限； ——水质标准中pH值下限。 当Pi＞1时，表明水质因子已超过规定的水质标准。 3、评价结果 单项水质参数计算结果见表12。 表12 单项污染指数计算结果表 序号 项目 监测断面 站北路西侧居民区 本项目 河西路西侧居民区 1 SO42- 0.282 0.273 0.247 2 pH 0.08 0.013 0.11 3 氨氮 0.715 0.515 0.595 4 硝酸盐 0.109 0.078 0.114 5 亚硝酸盐 0.025 0.025 0.025 6 挥发酚 0.075 0.075 0.075 7 氰化物 0.04 0.04 0.04 8 砷 0.003 0.003 0.003 9 汞 0.01 0.01 0.01 10 六价铬 0.04 0.04 0.04 11 总硬度 0.52 0.513 0.46 12 铅 0.0 0.01 0.01 13 氟化物 0.05 0.05 0.03 14 镉 0.005 0.005 0.005 15 铁 0.967 0.900 1.033 16 锰 0.06 0.07 0.05 17 溶解性总固体 0.366 0.346 0.327 18 高锰酸盐指数 0.573 0.677 0.550 19 硫酸盐 0.285 0.278 0.246 20 氯化物 0.097 0.098 0.094 21 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 22 细菌总数 0.12 0.15 0.09 23 石油类 0.017 0.017 0.017 4、地下水现状评价结论 从现状评价计算结果可以看出，因地质条件，除铁超标外，评价区地下水质量环境能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III级标准要求。

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据现场踏勘可知，本项目所在评价区域内无国家、省、市级自然保护区及文物保护对象，主要保护对象为周围的居民。拟建项目周围主要保护目标情况见表9，环境保护目标图见附图。 一、环境空气保护目标 保护项目区环境空气质量，避免项目周围居民区受到本项目废气的污染。 二、声环境保护目标 控制噪声源强、保护站区周界声环境质量。 三、水环境保护目标 做好生活污水的收集工作，避免造成环境污染。 表13 环境保护目标 环境要素 敏感目标 方位及距厂界距离 受影响人数 环境功能 空气环境 桦川家园 北侧/25m 1500人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类 桦盛兴家 东侧/66m 3500人 学府公寓 西侧/15m 2000人 桦川第一中学 南侧/17m 3000人 声环境 厂界周围200m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4类标准 环境风险 桦川家园 北侧/25m 1500人 / 桦盛兴家 东侧/66m 3500人 学府公寓 西侧/15m 2000人 桦川第一中学 南侧/17m 3000人 地下水 评价区地下水环境 项目场地两侧及地下水下游6km2范围 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 非甲烷总烃无组织 排放标准 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 《加油站大气污染物排放标准》(GB209521-2007) 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 相相关文件 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92) 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000版 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） |
| 总量 | 本项目冬季供暖采用燃油锅炉供暖。 表14 改扩建前后排放总量统计表 总量控制 污染物 项目名称 SO2 NOX 烟尘 现有工程排放量（t/a） 0.058 0.044 0.5 改扩建后排放量（t/a） 0.00798 0.00182 0.026 排放增减量（t/a） -0.050 -0.042 -0.47 |

## 建设项目工程分析及主要污染工序

项目运营过程简述： 1、加油站的加油工艺流程： 图1 加油站工艺流程图 项目工艺主要由卸油、储存和加油组成。 （1）卸油及卸油油气回收工艺 1）卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，接好静电接地装置，静止几分钟后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。 2）汽油罐卸油油气回收：将埋地油罐的气相空间和汽车槽车的气相空间通过油气回收工艺管线及卸车软管相连通，在卸油过程中将储油罐内的油气收集至汽车槽车内，实现油品与油气等体积置换，控制油气外排。 卸油及卸油油气回收工艺流程方块图如下： （2）储油 对油罐车运来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2-3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。 （3）加油及汽油油气回收 1）加油：通过自吸泵把油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 2）汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收利用油气回收真空泵通过油气回收专用加油枪收集，经油气回收管线输送至汽油储罐，实现加油与油气等体积置换。 加油及加油油气回收工艺流程方块图如下： 2、油气回收装置工艺流程简述 本项目拟定建立二级油气回收系统对运营期间产生的非甲烷总烃进行回收。 油气回收工艺流程简述：油气回收工艺包括两个阶段，一阶段油气回收系统是指采用密闭卸车方式将油料从油罐车卸进地下储油罐时，油罐内油气返回到油罐车的气相平衡式油气回收系统。二阶段油气回收系统是真空辅助式油气回收系统。利用真空泵的外力将加油作业过程中逃逸出来的油气回收到储油罐的回收系统。

主要污染工序 一、施工期 本项目为改建项目，施工期间会对环境造成一定影响，主要表现在以下几个方面： 1、场地平整、各类建材及土石方进出施工现场带来的扬尘影响； 2、施工作业产生的含泥沙废水以及人员生活污水排放对环境造成的影响； 3、各类建筑机械噪声对周围声环境造成一定影响； 4、因土方开挖而造成土方增加和建筑过程中产生的建筑垃圾对环境造成的影响。 二、运行期 1、废水 本项目运行期间产生的废水是生活污水。生活污水的水中污染物主要是COD、BOD5和氨氮。本项目职工生活污水排放量为0.48t/d、175.2t/a，排至化粪池定期清掏。 表15 本项目废水统计一览表 分类 废水产生量 主要污染物浓度（mg/L） 污染物产生量（t/a） 生活 污水 0.48m3/d 175.2m3/a COD：300 氨氮：30 COD：0.053 氨氮：0.0053 2、废气 本项目主要大气污染物是汽车尾气、油罐大小呼吸及加油机作业等排放的非甲烷总烃。 （1）汽车尾气 加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、SO2。因为车辆在站内行程较短，排放量较小，对环境影响不大。 （2）非甲烷总烃 根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南》加油站挥发性有机物排放系数为3.243g/kg 油品，平均销售量为汽油3650t/a，柴油1000t/a，合计4650t/a。因此，汽油年挥发性有机物量为11.84t/a，柴油年挥发性有机物量为3.24t/a。本项目汽油安装了卸油油气回收装置及加油油气回收装置，处理效率为90%，处理后汽油年挥发有机物量为10.66t/a。本项目年挥发有机物共计4.42t/a。更大程度上减少加油作业过程中的油品损失，有效控制油气向大气的排放。 （3）锅炉烟气 本项目冬季供暖热源由自建的柴油环保锅炉提供。燃料为清洁能源柴油，全年供暖180天，柴油燃烧量为7t/a，柴油热值为3.3×107J/L，灰分含量为0.017，硫含量为0.2。锅炉烟气通过高25m，内径0.5m的烟尘排向大气，本项目锅炉废气污染源强产生系数见表3.3-6（数据来源于《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）下册“44电力、热力的生产和供应业”中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表）”，废气排放总量及排放浓度具体参数见表3.3-5。 表3.3-5 污染源强系数表 燃料 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 排污系数 柴油（7t/a） 工业废气量 Nm3/t（原料） 17804.03 高25米直径0.5米烟囱排放 17804.03 二氧化硫 Kg/t（原料） 19S 5.7S 烟尘 Kg/t（原料） 0.26 0.034 氮氧化物 Kg/t（原料） 3.67 3.67 注：S为燃料含硫量，即S%=0.2%，S=0.2。 锅炉排放污染源强计算： 烟气量：17804.03（Nm3/t(原料)）×燃料量（t/a）/锅炉工作时间（h/a）＝（17804.03×7）/4320＝28.85Nm3/h SO2产生浓度：5.7SKg/t（原料）×燃料量（t/a）/锅炉工作时间（h/a）/烟气量Nm3/h=5.7×0.2×7×106/4320/28.85=64.03mg/Nm3 颗粒物产生浓度：0.26Kg/t（原料）×燃料量（t/a）/锅炉工作时间（h/a）/烟气量Nm3/h=0.26×7×106/4320/28.85=14.60mg/Nm3 NOX产生浓度：3.67Kg/t（原料）×燃料量（t/a）/锅炉工作时间（h/a）/烟气量Nm3/h=3.67×7×106/4320/28.85=206.13mg/Nm3 SO2排放量：5.7×0.2×7/1000=0.00798t/a=0.00185kg/h 颗粒物排放量：0.26×7/1000=0.00182t/a=0.00042kg/h NOX排放量：3.67×7/1000=0.026t/a=0.0059kg/h 表3.3-6 锅炉主要参数一览表 污染源 污染物 排放浓度 （mg/Nm3） 排放量 （Kg/h） 环保措施 标准 经过高25m，直径0.5m排放 GB13271-2014 锅炉 SO2 64.03 0.00185 200mg/Nm3 颗粒物 14.60 0.00042 30mg/Nm3 NOX 206.13 0.0059 250mg/Nm3 由表知本项目锅炉大气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉大气污染物颗粒物排放浓度限值（颗粒物≤30mg/Nm3、SO2≤200mg/Nm3、NOX≤250mg/Nm3）。 3、噪声 噪声污染源主要为加油机、吸油泵、油气回收装置产生的噪声及油罐车及其它加油车辆进场时的汽车噪声，加油机、吸油泵正常运行时噪声源强约为60～70dB(A)、油气回收装置正常运转状态下的噪声源强约为70～80dB(A)。一般汽车进出入加油站的车速较低，噪声强度在55～65dB(A)之间。 4、固体废物 本项目运行期间固体废物有：职工生活垃圾和油罐保养产生的底泥。 ①生活垃圾：项目共设工作人员10人，垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则日产生活垃圾量为5kg/d，年运营时间按365天计，年产生垃圾量约1.83t/a。 ②油罐底泥：储油罐经过长期使用，在罐底积累的底泥需定时清除。根据《国家危险废物名录》（2016版），产生的油罐底泥为废矿物油类危险废物（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码：900-221-08），清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。油罐底泥泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为5年一次，产生量约为0.3吨。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前浓度及产生量 | 排放浓度及产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 加油站 | 非甲烷总烃 | -- | 15.08t/a | -- | 4.42t/a |
|  | 汽车 | CO HC NOx | -- | 少量 | -- | 少量 |
|  | 燃油锅炉 | SO2 | 64.03mg/Nm3 | 0.00185 Kg/h | 64.03 mg/Nm3 | 0.00185 Kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 14.60mg/Nm3 | 0.00042 Kg/h | 14.60 mg/Nm3 | 0.00042 Kg/h |
|  |  | NOX | 206.13mg/Nm3 | 0.0059 Kg/h | 206.13 mg/Nm3 | 0.0059 Kg/h |
| 水污染物 | 职工 | COD 氨氮 | 300mg/L 30mg/L | 0.053t/a 0.0053t/a | 300mg/L 30mg/L | 0.053t/a 0.0053t/a |
| 固体废物 | 职工 | 生活垃圾 | ---- | 1.83t/a | ---- | 1.83t/a |
|  | 油罐 | 底泥 | 0.3t/5年 | 0.3t/5年 |
| 噪声 | 加油机、吸油泵：60～70dB(A) 油气回收装置：70～80dB(A) 出入车辆噪声55～65dB(A) |

## 环境影响分析和污染防治措施

一、施工期污染防治措施和环境影响分析 拟建项目施工期间会给周围环境造成一定影响。因此，应加强施工期的污染防治措施，将污染物对环境及周围环境敏感目标的影响降低到最小程度。施工期污染以施工废水、施工大气、施工噪声和施工固体废物为主。 1、施工期废水防治措施 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面污水的排放进行组织设计，严禁乱排和污染道路、环境等，严禁将施工污水散排。施工过程中产生的施工废水应进行收集、沉淀处理后用于场内洒水压尘。生活污水要集中收集，排入防渗旱厕，定期清掏、堆肥。在认真落实上述措施的基础上，施工废水对施工现场周围的环境影响较小，伴随施工期的结束也将结束。 2、施工期大气污染防治措施 为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： ①在施工作业现场设置围挡。容易产生粉尘的施工过程应洒水作业，使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘、扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； ②加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积； ③应使用预拌混凝土。运输车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民区等敏感区行驶； ④运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面； ⑤对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； ⑥施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧； ⑦施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 经上述治理后，施工期产生的粉尘、扬尘对环境空气及敏感点的影响较小。 3、施工期噪声防治措施 施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的。 （1）合理安排施工时间，可避免施工噪声扰民。 （2）选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对控制施工噪声的影响很有效，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低10dB（A）以上。夜间22时至次日6时禁止施工。 经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求。 4、施工期固体废物防治措施 为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： （1）施工单位必须向有关的部门提出申请，按规定办理好弃渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 经上述治理后，施工期产生的固体废物对周围环境的影响较小。 小结： 在施工期间只要做到文明安全施工，划定施工区，合理安排施工进度，严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》；合理安排高噪声设备远离敏感目标作业；按规定办理好弃渣土及建筑物垃圾的排放，建设期污染物对环境的影响较小，施工期间带来的各项环境影响也将伴随着施工期的结束而消失，本项目施工过程对环境造成的影响较轻微。 二、运营期污染防治措施和环境影响分析 1、运营期大气污染防治措施和影响分析 本项目主要大气污染物是汽车尾气、油罐大小呼吸及加油机作业等排放的非甲烷总烃。 （1）汽车尾气 加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、SO2。因为车辆在站内行程较短，排放量较小，对环境影响不大。 （2）非甲烷总烃 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），为了减少加油站油气对周围环境的影响，加油站需配置油气回收系统，对卸油油气和加油过程油气采取控制措施： 卸油油气排放控制： ①设置卸油油气回收口，增加卸油油气回收接口安装DN100mm截流阀、密封式快速接头、球阀和帽盖； ②连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%，管线直径不小于DN50mm。 ③连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接，卸油后连接软管不能残留残油； 储油油气排放控制： ①所有影响油气密闭性的部件，包括油气管线、所连接的法兰、阀门、快速接头以及其他相关部件都应保证小于750pa时不漏气； ②埋地油罐采用具有渗漏监测功能的电子式液位计进行汽油密闭测量； ③进气管坡向油气回收泵，坡度不小于1%； ④采用符合相关规定的溢流控制措施。 加油油气排放控制： ①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集； ②油气回收管线坡向油罐，坡度不小于1%，二次油气回收管坡向汽油罐，坡度不小于1%； ③在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油监测液阻； 加油软管配备拉断截止阀，加油时防止溢油或滴油； 油罐的呼吸管排放口安装压力/真空阀（呼吸阀），压力真空阀排放口距地平面的高度为5.5米； ⑥严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查，维护并记录备查。 ⑦当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 （3）油气回收系统可行性分析 本项目建立的油气回收系统装置设计、建设应符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关要求。加油作业和大呼吸过程中的油气回收率可达90%。经油气回收后，可以减少加油站运营过程中的非甲烷总烃废气的排放，有助于保护环境空气质量。采用油气回收系统处理装置的油气排放浓度应≤25g/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求。 （4）非甲烷总烃废气的影响分析 本项目的非甲烷总烃的排放属于无组织排放，汽油卸油及加油过程配有油气回收装置，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 （5）锅炉烟气 本项目按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本项目大气环境影响评价等级为三级，根据估算模式的结果进行分析。 估算模式计算污染物最大地面浓度及对应的最远距离结果见表14。 表14 SO2、NO2、PM10落地浓度及占标率随距离变化情况表 单位：mg/m3 距源中心下风向距离D（m） SO2 NO2 烟尘 下风向预测浓度Ci（mg/m3） 浓度占标率Pi（%） 下风向预测浓度Ci（mg/m3） 浓度占标率Pi（%） 下风向预测浓度Ci（mg/m3） 浓度占标率Pi（%） 55 0.001941 0.39 0.006189 3.09 0.0004406 0.10 100 0.001812 0.36 0.005778 2.89 0.0004113 0.09 200 0.0009552 0.19 0.003046 1.52 0.0002169 0.05 300 0.0005456 0.11 0.00174 0.87 0.0001239 0.03 400 0.0005781 0.12 0.001844 0.92 0.0001312 0.03 500 0.0005292 0.11 0.001688 0.84 0.0001201 0.03 600 0.0004625 0.09 0.001475 0.74 0.000105 0.02 700 0.0003992 0.08 0.001273 0.64 9.064×10-5 0.02 800 0.0003461 0.07 0.001104 0.55 7.856×10-5 0.02 900 0.0003022 0.06 0.0009636 0.48 6.86×10-5 0.02 1000 0.0002659 0.05 0.000848 0.42 6.036×10-5 0.01 1100 0.0002364 0.05 0.000754 0.38 5.367×10-5 0.01 1200 0.0002118 0.04 0.0006753 0.34 4.807×10-5 0.01 1300 0.0001909 0.04 0.0006089 0.30 4.335×10-5 0.01 1400 0.0001732 0.03 0.0005524 0.28 3.932×10-5 0.01 1500 0.000158 0.03 0.0005038 0.25 3.586×10-5 0.01 1600 0.0001448 0.03 0.0004618 0.23 3.287×10-5 0.01 1700 0.0001333 0.03 0.0004251 0.21 3.026×10-5 0.01 1800 0.0001232 0.02 0.0003929 0.20 2.797×10-5 0.01 1900 0.0001143 0.02 0.0003645 0.18 2.595×10-5 0.01 2000 0.0001064 0.02 0.0003393 0.17 2.416×10-5 0.01 2100 9.969×10-5 0.02 0.0003179 0.16 2.263×10-5 0.01 2200 9.366×10-5 0.02 0.0002987 0.15 2.126×10-5 0.00 2300 8.822×10-5 0.02 0.0002814 0.14 2.003×10-5 0.00 2400 8.33×10-5 0.02 0.0002656 0.13 1.891×10-5 0.00 2500 7.882×10-5 0.02 0.0002514 0.13 1.789×10-5 0.00 按照估算模式预测结果可以看出，本项目锅炉和备煤系统烟气各污染物最大浓度占标比以PNO2最大，最大浓度占标比为3.09%，最大落地浓度出现在下风向55m，各污染物贡献浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准。 大气环境防护距离的确定 本项目以非甲烷总烃为污染源进行大气防护距离计算，按项目用地确定面源宽度和长度。按大气导则推荐的模式计算其大气环境防护距离计算结果为无超标点，因此废气对周围环境影响较小。本项目不需要设置大气环境防护距离。 本加油站设置卸油油气回收系统及加油油气回收系统，这样可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。而且本加油站毗临道路，站址较开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质量较少，经大气扩散后满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值规定虽会对周围空气造成轻微污染，但对人体健康造成影响较小。 按大气导则推荐的模式计算其大气环境防护距离（非甲烷总烃），计算结果为无超标点，说明废气对周围环境影响较小，可以不设大气环境防护距离。 2、运营期废水污染防治措施和影响分析 项目营运期后产生的废水主要为工作人员生活污水，排放量为175.2t/a。本项目工作人员生活污水排至化粪池定期清掏。 3、运营期噪声影响分析 本项目运行期间噪声来自加油机泵类设备发出的机械噪声、油气回收装置发出的机械噪声和进出入站区车辆产生的交通噪声，为避免以上噪声对项目周边区域造成环境影响，建设单位应采取以下措施进行噪声控制： （1）在满足生产工艺要求的前提下，应选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声； （2）泵类设备应按要求进行安装，做好动平衡，减少振动的发生； （3）应做好加油机的维修和保养工作，确保其处于良好的工作状态，从而降低噪声的产生。 （4）加油站入口处应设置限速标示，使进出入加油站的车辆减速慢行，从而降低交通噪声对周围环境造成的影响。 （5）加油站内要设置禁止鸣笛标示。 车辆进出入站区加油，行驶速度要比在城市主干路上行驶的速度慢很多，因此交通噪声对周围环境的影响较小。采取以上措施，加油站四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准要求，项目对周围声环境影响可接受。 4、固体废物污染防治措施和影响分析 （1）生活垃圾污染防治措施 本项目生活垃圾产生量较小，为1.83t/a。生活垃圾产生后要集中收集存放，由市政部门统一处理，生活垃圾不得随意倾倒。建设单位应将生活垃圾收集工作落实到个人，杜绝生活垃圾在站区内露天堆积和站区外的随意倾倒，避免因生活垃圾存放而产生的二次环境污染。 （2）危险废物污染防治措施 油罐底泥属于危险废物，因此应按照《国家危险废物名录》（2016版）中有关规定进行处置。建设单位应向双鸭山市环保局申报危险废物的产生量和种类，并和有危险废物处置资质的机构或单位签订危险废物处置协议，将产生的油罐底泥送危险废物处置机构或单位进行无害化处理。油罐底泥在产生后应立即运送出站，送无害化处置机构进行及时处理，不得在站内存放。 5、地下水环境影响分析 5.1评价等级 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目区对地下水环境影响状况和评价区水文地质条件等，确定该项目地下水环境影响评价的工作等级。项目为加油站项目，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表中加油站，该项目为Ⅱ类项目。 表17 建设项目的地下水环境敏感程度分级表 敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 不敏感 上述地区之外的其他地区。 表18 建设项目评价工作等级分级表 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 根据导则要求，结合项目实际情况，本项目附近均采用市政集中供水，地下水环境敏感程度划分为不敏感。综上分析，确定本项目地下水评价等级为三级。 5.2、调查和预测范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于调查和评价范围的有关要求，采用查表法，并结合项目周边的自然条件和地下水环境保护目标等实际情况，确定本次评价工作的调查范围为项目场地两侧及地下水下游6km2范围。 5.3 环境影响预测 5.3.1 地下水污染途径 作为典型的储油设施，加油站储油罐和管线渗（泄）漏以及油品运输和销售过程中的跑、冒、滴、漏将会导致油品进入地下水，造成石油烃污染。在加强运营管理的基础上，可以有效控制油品运输和加油过程中的汽柴油泄漏，因此，加油站主要造成地下水的影响途径是储罐泄漏造成汽、柴油长期泄漏对地下水的影响。 造成加油站地下水污染的主要原因是：加油站的地下设施（埋地油罐、输油管线等）因长期使用、维护不利或材料老化、腐蚀等原因易造成油品泄漏。油品中含苯系物、多环芳烃和甲基叔丁基醚（MTBE）等有毒有害物质，易在土壤中长距离迁移进入地下水，成为影响地下水环境的重要风险源。污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。加油站对土壤和地下水造成的污染具有极强的隐蔽性，很难察觉，土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，治理成本极高，无论企业或是政府都难以负担。 5.3.2预测情景分析 预测情景主要分为正常工况和非正常工况情景。 项目运营期废水无生产废水产生，主要为生活污水，生活污水进化粪池定期清掏。 正常工况下，油罐区在采取有效防渗措施的情况下，不会产生油体泄露，对地下水造成影响的可能性很小。 本项目储油罐材质为双层储罐，油罐外壁为玻璃钢纤维增强材料，油罐内壁为钢制结构，具有很强的耐腐蚀性、耐电蚀性；玻埋地钢质工艺管道及储罐外表面防腐设计应符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH/T 3022的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。防腐绝缘保护层的施工应符合国家现行规范《石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规范》SH/T3606的有关规定，防腐绝缘保护层的质量验收应符合国家现行规范《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》SH/T3548的有关规定。 正常运营状态下不会有油品泄漏，当因地址塌陷、设备老旧腐蚀（20年以上的设备容易发生腐蚀）等突发情况和事故状态下可能造成油品泄漏，本项目针对事故状态下进行地下水环境影响预测。 类比同类项目设定事故状态如下。 表22 油罐泄漏事故场景设定 储罐 储罐数量 储罐容积 充装度 储量 泄漏量/占比 汽油储罐 3座 50+30+30m3/罐 80% 68.61t 68.61kg/d，0.1% 柴油储罐 2座 50+30m3/罐 80% 53.3t 53.3kg/d，0.1% 假定汽油储罐和柴油储罐同时发生泄漏，泄漏量共计121.91kg/d。 5.5预测因子筛选 石油类。 5.6概化模型 非正常状况污染物在含水层中的运移情况，模型可概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为： a.假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度相比可忽略； b.假定定量的定浓度的污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围； c.污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。 5.7数学模型的建立与参数的确定 本项目地下水评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610—2016）相关要求，预测采用解析法进行。根据导则附录D相关模型，地下水溶质运移解析法包括：一维稳定流动一维水动力弥散问题和一维稳定流动二维水动力弥散问题，结合项目所在地水文地质条件及所获取的水文地质参数，同时考虑到溶质运移在地下水流动方向（x方向）上随水流运移为主，在y及z方向上扩散运动较为微弱，故此本次预测选取一维稳定流动一维水动力弥散问题的相关模型进行预测。本项目泄露储罐为地下储罐，泄露后较难发现因此选取持续泄露一端定浓度模式进行预测。 参数含义详见表23。 表23 模型参数含义表 序号 参数 含义 单位 1 x 距注入点的距离 m 2 t 时间 d 3 C t时刻x处的示踪剂浓度 mg/L 4 Co 注入的示踪剂浓度 mg/L 5 u 水流速度（u=K*I/n） m/d 6 DL 纵向弥散系数 m2/d 7 erfc（） 余误差函数 根据项目所在区域地质与水文地质条件，预测参数如下： 1）水平渗透系数K。 水平渗透系数K取经验值为1m/d；（《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610—2016）地下水导则附录B，粉土质砂） 2）项目所在区域水力坡度。 水力坡度I为0.1%，根据地勘报告； 3）有效孔隙度 有效孔隙度ne为0.342（根据地层条件选取系数，出自水文地质手册第二版682页）； 4）弥散度αL=10m； 纵向弥散度αL可以由图4-1确定。下图为根据世界范围内所收集到的百余个水质模型中所计算出的孔隙介质的纵向弥散度αL及有关资料与参数作出的lgαL—lgLs。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示。本项目从保守角度考虑Ls选1000m，则弥散度αL=10m。 图 图5 孔隙介质数值模型的lgαL—lgLs关系 5.7、预测结果 污染物在潜水含水层内运移的过程。预测分别对100d、1000d进行模拟计算，参考选用《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）附录A中的标准，石油类小于等于0.3mg/L。保证饮用水安全为目的。模型计算的主要成果见图6，图7，表24。 图6 100天污染物迁移预测 图7 1000天污染物迁移预测 表24 100d和1000d地下水中污染物迁移情况 距离 100d 1000d 0 121.91 121.91 2 120.0202652 121.9099028 4 117.5268795 121.909771 6 110.5313035 121.9093677 8 100.7621161 121.9086988 10 88.5066378 121.9076347 12 74.50953323 121.9059946 14 59.84426142 121.90353 16 45.6821103 121.8999032 18 33.03786755 121.8946624 20 22.57873693 121.88721 22 14.55114358 121.8767655 24 8.828005645 121.8623208 26 5.034905329 121.8425894 28 2.696424779 121.8159477 30 1.35471023 121.7803695 32 0.638011773 121.7333542 34 0.281484541 121.6718499 36 0.116275647 121.5921726 38 0.044950328 121.4899248 40 0.016256173 121.3599163 42 0.005497953 121.1960907 44 0.00173843 120.9914623 46 0.000513778 120.7380696 48 0.00014191 120.4269485 50 3.66067×10-5 120.0481347 52 8.86239×10-6 119.5906968 54 2.02682×10-7 119.0428091 56 2.44319×10-7 118.3918666 58 4.77391×10-8 117.6246468 60 8.71205×10-9 116.727518 62 1.48472×10-9 115.6866989 64 2.36269×10-10 114.4885619 66 3.51023×10-11 113.1199829 68 4.8725×10-12 111.5687021 70 6.29365×10-13 109.8237459 72 7.4441×10-14 107.8758211 74 6.76736×10-15 105.7177139 76 0 103.3448159 78 0 100.7553014 80 0 97.95014 82 0 94.93416441 84 0 91.71660807 86 0 88.31034534 88 0 84.71443432 90 0 80.98747193 92 0 77.10502716 94 0 73.11339497 96 0 69.13508404 98 0 65.13352229 100 0 60.44117961 110 0 56.27352022 120 0 32.33908176 130 0 18.03555904 140 0 8.737992355 150 0 3.651075556 160 0 1.308531714 模拟结果显示：由预测可知，区域地下水流动缓慢，如污染物渗入地下水，污染物随地下水迁移速度较慢，100d污染物超标扩散距离为25m，1000d污染物超标扩散距离为145m。本项目200m范围内无环境敏感点。 5.8 地下水环境保护措施 5.8.1源头控制 本项目应选用双层油罐进行柴油和汽油的存储。油罐外壁为玻璃钢纤维增强材料，油罐内壁为钢制结构。双层油罐不但具有防腐性能优良、安装简便的特点，还可以安装漏油监测系统，具有全天候实时监测、泄漏自动报警的功能，彻底解决加油站储罐漏油而造成地下水污染的事故发生。 5.8.2防渗漏措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》对本项目划分重点防渗区，一般防渗区，简单防渗区。储罐区和地下管道区划分为重点防渗区，加油区及卸油区划分为一般防渗区，其它地方划分为简单防渗区。重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s；一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；简单防渗区为一般地面硬化。 且本项目采用双层油罐，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间有一定的空隙，即使内壳产生泄漏，也能保证油罐内的物质仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染地下水环境。每台油罐设置1套检测仪，每条卸油管道设置1套检测仪，每条加油管道设置1套检测仪，油罐、卸油管道、加油管道共用1套渗漏检测报警器，油品渗漏检测系统由双层罐制造商成套。一旦发生泄漏，报警装置就会启动。 综上所述，在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，不会对区域地下水环境产生明显影响。 5.9 地下水环境监控计划 为了及时准确地掌握厂区所在区域周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 ①监测井数 根据地下水流向和厂区内项目的分布特征布设地下水监测设施。当检测出地下水质出现异常时，相关人员应及时采取应急措施。 根据《加油站地下水污染防治技术指南》（2017年3月）的要求及地下水监测点布设原则，在项目区下游方向各布设地下水水质监测井1眼，随时掌握地下水水质变化趋势。 ②监测层位及频率 层位：潜水含水层。 监测频率：半年一次。 监测项目为：pH、高锰酸盐指数、总硬度、挥发酚、溶解性总固体、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氯化物、氟化物、石油类。 ③监测数据管理 上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，特别是对厂区所在区域的居民公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。 5.10 地下水环境影响结论 本次地下水评价，在搜集水文地质资料的基础上，通过建立模型，设置了可能出现的情景，对非正常工况情景下模拟和预测对项目区附近区域地下水环境的影响，结果显示：在非正常工况下，污染物渗入地下水，污染物随地下水迁移速度较慢，100d污染物超标扩散距离为25m，1000d污染物超标扩散距离为145m。本项目200m范围内无环境敏感点。针对可能出现的情景，报告制定了相应的地下水监测方案，项目分区防渗措施等，在相关保护措施实施后，该项目对水环境的影响是可以接受的，从环境保护角度讲，该项目选址合理，项目可行。 6、环境风险分析 本项目经销机动车用汽油、柴油，主要存在泄漏、着火、爆炸风险。 6.1危险源 表25 危险源情况表 危险源 燃料 罐容积（m3） 数量（个） 罐型式 储存位置 罐区 汽油 柴油 汽油 汽油 柴油 50 50 30 30 30 1 1 1 1 1 呼吸式 呼吸式 全部地下 卸油、加油区 汽油 柴油 卸油、加油均通过地下管道传输； 加油区设汽油、柴油加油机共4台。 6.2重大危险源辨识及评价工作等级和范围 根据《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009）中规定的临界量，对本项目危险源（罐区）辨识，见下表。 表26 重大危险源辨识 危险化学品名称 数量（t） qi/Q值 临界量 实际量 汽油 200 68.61 0.3431 柴油 5000 53.3 0.01066 由上表可以看出，汽油、柴油储存量Σqi/Q=0.35376<1，按GB18218-2009规定，该加油站罐区属非重大危险源；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中关于风险评价工作等级划分原则，本项目风险评价工作等级为二级。 二级评价内容主要是对项目进行“风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施”。 本项目环境风险评价范围是以站址为中心3km为半径的圆形区域，环境风险保护目标见表7。 6.3机动车燃料的理化性质及危险性 表27 汽油理化性质及危险性 ①危险性概述 危险性类别： 第3.1 类低闪点易燃液体。 燃爆危险： 易燃。 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 有害燃烧产物； 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳，共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 ②理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃） <-60 相对密度(水=1) 0.70～0.79 闪点（℃） -50 相对密度(空气=1) 3.5 引燃温度（℃） 415～530 爆炸上限%(V/V)： 6.0 沸点（℃） 40～200 爆炸下限%(V/V)： 1.3 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 主要用途： 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革等行业，也可用作机械零件的去污剂。 ③稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 ④毒理学资料 急性毒性： LD5067000mg/kg（小鼠径口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/kg小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m3 灭火剂 泡沫、干粉、CO2、砂土，用水冷却容器（用水灭火无效） 表28 柴油理化性质及危险性 ①危险性概述 危险性类别 第3.3类高闪点，易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 ②理化性质 外观及性状 稍有粘性的棕色液体 主要途径 用作柴油机的燃料等 闪点℃ 45～55 相对密度 0.83～0.855 沸点℃ 200～350 爆炸上限%（V/V） 4.5 自然点℃ 257 爆炸下限%（V/V） 1.5 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二氧化碳、醇，易溶于脂肪 ③稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 ④毒理学资料 急性毒性： LD50 LC50 （目前尚无数据） 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性： 具有刺激作用。 最高容许浓度 300mg/m3 灭火剂 泡沫、干粉、CO2、砂土，用水冷却容器（用水灭火无效） 6.4环境风险原因分析 虽然该加油站汽油和柴油储量未超过GB18218-2009规定的临界量，不属于重大危险源，但由于燃料油的燃、爆性，仍然存在泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是管线缺陷，焊缝开裂，基础工程不合格，管道腐蚀及违规操作、管理不善、自然灾害等。为降低风险概率，其设计和施工要严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的各项规定，为增大对自然灾害的防范能力，应按地震裂度八度设防，提高储油基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生泄漏。 6.5环境风险概率分析 项目属石化行业的储运系统。根据对同类石化企业调查，在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备管道泄漏为多，占事故总数的52%；因人为操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%；其他占12%。 据统计报导，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来建立800多个油罐，至今未发生油罐的着火、爆炸事故，据全国统计，贮罐火灾、爆炸事故概率低于3.1×10-5/年。 6.6环境风险分析与评价 1、可能发生的最大可信灾害事故 本工程的功能主要是对各种燃料进行储存及零售，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型是溢出与泄漏，若遇明火、静电导致火灾、爆炸事故。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火或静电；只有以上条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。 储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中罐满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，衔接不严密，致使油类溢出。 储油罐可能发生泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏。 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现，瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范（条文说明）》，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置，发生火灾的几率很小。即使油罐发生着火，也容易扑救。 第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。只要各输油管道与油罐都按照有关规范进行设计与施工，并采取有效的检测渗漏设施，加强巡查和管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 2、事故造成的环境影响 以下仅就泄漏事故对环境的影响进行阐述。 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机非甲烷总烃物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C5～C12的烷烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 ②对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 本项目采用双层油罐，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间有一定的空隙，即使内壳产生泄漏，也能保证油罐内的物质仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染地下水环境。每台油罐设置1套检测仪，每条卸油管道设置1套检测仪，每条加油管道设置1套检测仪，油罐、卸油管道、加油管道共用1套渗漏检测报警器，油品渗漏检测系统由双层罐制造商成套。一旦发生泄漏，报警装置就会启动。 ③对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的主要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺。应当采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，可及时发现储油罐渗漏，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏的成品油将积聚在储油区。 储油区地面应采用混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区放散管及入孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。槽车卸油时要采用密闭、带油气回收系统的卸油方式和安装防静电装置。 6.7防范措施 1、规范化设计 必须委托有资质单位严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中的规定进行设计和施工。 2、强化管理 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作不当、管理不严有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任必须明确。 ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等一系列安全防火规章制度并落实到人头。 ⑤建设单位要建立严格的防火、防爆制度，建立风险事故应急对策和预案。 3、设置预警系统 设置可燃气体监测报警器和连锁切断系统，当一旦发生油气回收系统故障时可以第一时间预防风险事故的发生。 6.8事故应急救援预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减小灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，可在灾害发生时采取及时有效的应急救援行动，可以最大限度的拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成： ②应急救援计划的制定； ③应急培训和演习； ④应急救援行动； ⑤现场清除与净化； ⑥系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面： ①停电时的应急预案； ②易燃易爆物料（大量）泄漏时的应急预案； ③发生火灾时的应急预案； ④发生爆炸时的应急预案； ⑤发生人员中毒时的应急预案； ⑥发生人员烧伤时的应急预案； ⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案； ⑧生产操作控制出现异常情况时的应急预案； ⑨特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。 6.9结论 本项目只要采取规范化设计、施工，运营过程中加强管理，遵守相应的规章制度，严格杜绝油的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，杜绝一切不安全因素，可以将事故概率减小到10-5/年以下，其运营是安全的。 7、总量控制 SO2：0.00798t/a；颗粒物：0.00182t/a；NOX：0.026t/a 8、环境保护竣工验收 按建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完成后，建设单位应向当地环保部门提出试生产申请，经环境保护行政主管部门同意后，建设单位方可进行试生产。自试生产之日起3个月内，向有审批权的环境保护行政主管部门申请该项目的竣工环境保护验收，同时提交环境保护验收监测报告。竣工验收通过后，建设单位方可正式投产运行。 表29 环境保护“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 建设内容 验收标准 废水 职工 生活污水 排至化粪池定期清掏 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 地下水防渗 地埋油罐 汽油 柴油 双层罐及监测井 等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 废气 加油站 非甲烷总烃 油气回收系统 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)非甲烷总烃无组织排放标准 燃油锅炉 SO2、NOX、颗粒物 / 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 噪声 设备 Leq(A) 选择低噪声设备规范安装、调整动平衡安装禁鸣、限速标志 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准 生产 油罐 底泥 委托有资质单位处置 不外排 9、污染物排放清单 表30 本项目污染物排放清单一览表 内容 类型 污染物 名称 污染物产生量 防治措施 污染物排放量 预期治理效果 废气 油罐 15.08t/a 油气回收装置，回收效率90% 4.42t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） SO2 0.00185 Kg/h / 0.00185Kg/h 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 颗粒物 0.00042 Kg/h 0.00042Kg/h NOX 0.0059 Kg/h 0.0059Kg/h 废水 生活污水 0.053t/a 0.0053t/a 排至化粪池定期清掏 0.053t/a 0.0053t/a 不外排 固体废物 罐区 0.3t 5年清理 0.3t 委托有资质单位处置 生活垃圾 1.83t/a 环卫部门统一处理 1.83t/a 综合利用率达到100% 噪声 设备噪声 60~80dB（A） 减震、隔声、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加油站 | 非甲烷 总烃 | 安装卸油油气回收装置，汽油加油机安装油气回收装置，去除效率为90% | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1无组织排放周界外浓度 |
|  | 加油车辆 | 总烃 CO NOx | 减少车辆 在站内的停留时间等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1（无组织排放） |
|  | 锅炉烟气 | SO2、NOX、颗粒物 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 地表水 | 工作人员 | 生活污水 | 排至化粪池定期清掏 | / |
| 地下水 | 地埋油罐 | 汽油 柴油 | 双层罐 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 |
| 固体废物 | 职工 | 生活垃圾 | 集中收集 市政部门统一处理 | 处置率100% |
|  | 油罐 | 底泥 | 按照危险废物的规定委托有资质的单位进行无害化处置 |  |
| 噪声 | 加油机 车辆 油气回收装置 | 噪声 | 选择低噪声设备 规范安装、调整动平衡 安装禁鸣、限速标志 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准 |

## 结论与建议

一、产业政策符合性分析结论 加油站建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修正）》中的“限制类”和“淘汰类”项目，符合国家产业政策要求。 二、环境质量现状评价结论 环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准限值。松花江桦川县江段水质各评价项目均达标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。符合水体功能区划的要求。声环境满足《声环境质量标准》中2类标准要求。因地质条件，除铁超标外，评价区地下水质量环境能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III级标准要求。 三、环境影响分析结论 本项目在切实落实本报告表所提污染防治措施的前提下，项目产生的废气污染物、废水污染物、噪声和固体废物都能达标排放，不影响加油站周围环境质量现状，污染物排放总量可以在区域内平衡解决，各类污染物对外环境影响很小。 四、环保投资 本项目总投资为383万元，其中环保投资44万元，环保投资占总投资的11.49%。 五、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，在全面落实本报告表所提各项污染防治措施的前提下，各类污染物将得到及时处理，并达标排放，对外环境的影响较小，可为现有环境所接受。因此，本项目的建设是可行的。 六、建议 为了实现生产目标与环境效益的统一，环境管理应与生产管理紧密结合。在本项目的实施过程中及投产后，该加油站的环境管理部门要依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，将工程的环境管理纳入工厂整个环境管理计划当中，认真贯彻清洁生产原则，协调好发展生产与保护环境的关系，并搞好本项目建设。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

## 附图1  地理位置图

## 附图2 环保目标图及地下水监测布点图

## 附图3  平面布置图

## 附件1   营业执照

# Comments

去除效率

# Text boxes

项目所在地