建设项目环境影响报告表

证书编号：国环评证乙字第1713号

项目名称：中国石油黑龙江佳木斯销售分公司梨丰加油站（改建）

建设单位(盖章)：中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司

绥化市广通环保科技有限公司

2018年4月

项目名称：中国石油黑龙江佳木斯销售分公司梨丰加油站（改建）

文件类型：环境影响报告表

适用的评价范围：一般项目环境影响报告表

法定代表人：路联阁                        （签章）

主持编制机构：绥化市广通环保科技有限公司  （签章）

中国石油黑龙江佳木斯销售分公司梨丰加油站（改建）环境影响报告表 编制人员名单表

| 编制 主持人 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宋连义 | HP00007125 | B171300601 | 轻工纺织化纤 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 宋连义 | HP00007125 | B171300601 | 轻工纺织化纤 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中工人住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

环境质量状况	15

评价适用标准	18

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	24

环境影响分析	25

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

结论与建议	42

附图：

附图1本项目地理位置图

附图2 项目四周环境图

附图3 平面布置图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石油黑龙江佳木斯销售分公司梨丰加油站（改建） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司 |
| 法人代表 | 蔡志国 | 联系人 | 万大力 |
| 通讯地址 | 梨丰加油站位于黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰镇政府东侧 |
| 联系电话 | 159******55 | 传真 | —— | 邮政编码 | 155900 |
| 建设地点 | 梨丰加油站位于黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰镇政府东侧 |
| 立项审批 部 门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别 及代码 | 机动车燃料零售F5265 |
| 占地面积 (平方米) | 2800 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 276.50 | 其中：环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 7.2% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着地区经济条件的改善和新型工业化发展推进，成品油的需求不断增加，加油站的改建将满足项目所在路段日益增加的车辆用油需求，完善道路配套功能，有利于地区经济建设的可持续发展。 随着国家对消防、安全的监管力度逐年加大。加油站作为经营销售车用燃油的便利性服务场所，其消防、安全问题被列为重要的监管对象。依据《中华人民共和国水污染防治法》的相关要求，加油站需进行油罐防渗改建。为规范加油站建设，达到环保要求，消除安全隐患，满足使用要求，树立中国石油品牌形象，扩大市场销量，拟对梨丰加油站进行改建。 受中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司委托，我单位绥化市广通环保科技有限公司承担了《中国石油黑龙江佳木斯销售分公司梨丰加油站（改建）》的环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（124项加油、加气站的新建、扩建项目，应做报告表）等有关规定的要求，课题组在资料调研、类比调查、环境现状监测及模式计算的基础上，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查。 2、项目概况 （1）项目地理位置及周边环境 本项目位于梨丰加油站位于黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰镇政府东侧梨丰镇。项目区域地理位置图见附图1，四周环境图见附图2。 （2）项目建设内容及规模 ①原油罐清洗，检测合格后拆除，吊装外运；新建非承重SF罐区1座，设置50m³双层汽油储罐2台，50m³双层柴油储罐2台，新建油罐砌筑防渗操作井及井盖8套；新建渗漏检测系统，声光报警系统、人体静电释放装置、紧急切断系统；工艺管线重新敷设，出油管道采用导静电双层热塑性塑料管道，其他管道采用20#无缝钢管。设置卸油和分散式加油油气回收系统，柴油罐预留卸油油气回收管线，纯柴油机预留加油油气回收管线（盲板封堵）；新建5孔卸油口箱1座，新建4台潜油泵；罐区旁做护坡。 ②更换2台四枪双油品潜油泵加油机（汽油加油枪带油气回收功能，设2把大流量柴油枪），加油机底座为砌筑防渗底座。 ③站内利旧改建一层站房1座，建筑面积98.5㎡。 ④利旧型钢结构罩棚1座，投影面积86.4㎡，钢柱高5.5m，利旧修复加油岛及防撞柱。 ⑤液位仪利旧，更换探棒；罐区电缆重新敷设；新建高清监控设备及线路。 ⑥因施工破损，新建硬化地面，面积约800㎡，更换消防沙箱及消防器材箱，更换进站须知牌、卸油流程操作牌、职业危害告知牌；新建进出口指示灯箱，配套的电气线路铺设；罐区旁围墙开裂，拆除新建2.2m高实体围墙约50m；用地界线处新建简易铁艺栅栏围合，约107m（以实际发生量为准）；罐区旁架空通讯线迁移或埋地处理；旱厕粉刷、维修；罐区周边4m范围内回填，约300m³（以实际发生量为准）；原罐区前侧围墙拆除，新建路缘石约13m（以实际发生量为准）；自来水接市政130m。 具体项目组成见表1。 表1 改造项目组成情况一览表 项目名称 建设内容及规模 备注 主体工程 加油机 更换2台四枪双油品潜油泵加油机（汽油加油枪带油气回收功能，设2把大流量柴油枪），加油机底座为砌筑防渗底座。 改造 油罐区 原油罐清洗，检测合格后拆除，吊装外运；新建非承重SF罐区1座，设置50m³双层汽油储罐2台，50m³双层柴油储罐2台，新建油罐砌筑防渗操作井及井盖8套；新建渗漏检测系统，声光报警系统、人体静电释放装置、紧急切断系统；工艺管线重新敷设，出油管道采用导静电双层热塑性塑料管道，其他管道采用20#无缝钢管。设置卸油和分散式加油油气回收系统，柴油罐预留卸油油气回收管线，纯柴油机预留加油油气回收管线（盲板封堵）；新建5孔卸油口箱1座，新建4台潜油泵；罐区旁做护坡。 改造 罩棚 利旧型钢结构罩棚1座，投影面积86.4㎡，钢柱高5.5m，利旧修复加油岛及防撞柱。 改造 加油站房 站内利旧改建一层站房1座，建筑面积98.5㎡。 改造 公辅工程 给水 自来水接市政管网长130m。 改造 排水 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。 新建 供热 燃煤锅炉更换为电锅炉供暖。 改造 供电 本站用电负荷等级为三级，站内220V/380V电源引自市政电网。配电系统利旧。 依托现有 环保工程 废水 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。 新建 废气 加油站在汽油加油枪及卸油装置工段分别安装了油气回收装置安装了油气回收装置，更大程度上减少加油作业过程中的油品损失，有效控制油气向大气的排放，油气回收装置油气回收率在90%以上。 改造 噪声 消声、隔声、减震措施 改造 固废 生活垃圾运往指定地点，环卫部门统一处理、油泥委托有资质单位处置。 依托现有 地下水 在厂区罐区地下水下游各设一个监测井。 新建 其他 罐区、加油机防渗措施 新建 （3）项目平面布置 平面布置严格遵循符合《汽车加油站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014等有关规定。平面布置应根据生产功能和危险程度等进行分区布置，与竖向设计统一考虑。具有良好的操作空间和巡查路线，保证工艺流程、人员、车辆顺畅。 本站分为站房、加油区、储罐区、旱厕等区域。罐区布置在站区东部，站房位于罐区西侧，加油区布置在站区南部，旱厕位于站房东侧。设置50m³双层汽油储罐2台，50m³双层柴油储罐2台，总罐容200立方米， 柴油容积折半计入总容积，折合汽等效罐容为150立方米，属于二级加油站。本站设置卸油油气回收和分散式加油油气回收系统。加油站相关设备与站内外其他建、构筑物距离满足有关规范要求。详见表1-2、表1-3。 表1-2三级站（有加油及卸油油气回收）汽油设施与站外建构筑物的防火距离（m） 级别 项目 埋地油罐 通气管管口 加油机 城市道路 主干路 24.78m/5.5m 24.78m/5.5m 12.92m/5.5m 民用建筑物保护类别 三类保护物 21.25m/7m 21.25m/7m 28.33m/7m 注：①本表依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014局部修订）；②表格中数字表示的意义为实测距离/规范距离。 表1-3 加油站柴油设备与站外建筑物的距离/规范距离 级别 项目 埋地油罐 通气管管口 加油机 城市道路 主干路 24.78m/3m 24.78m/3m 12.92m/3m 民用建筑物 保护类别 三类保护物 21.25m/6m 21.25m/6m 28.33m/6m 注：①本表依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014局部修订）；②表格中数字表示的意义为实测距离/规范距离。 设施组成：加油站整体布局基本保持原样。 站内各构、建筑物的防火距离均符合现行规范要求，站内油罐、加油机、通气管距站外的建筑物距离也均符合现行规范要求，平面布置图见附图3。 （4）油品销售量及生产设备 年加油量为480（1.3吨/天），汽油、柴油比为0.9。主要生产设备下表所示： 表1-4主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 单位 数量 备注 1 SF埋地卧 式油罐（汽油） V=50m³ 台 2 P正 =3000Pa， P 负=1000Pa，新建 2 SF埋地卧 式油罐（柴油） V=50m³ 台 2 新建 3 潜油泵 200L/min，0.75HP 台 4 新建 4 加油机 5~50L/min，大流量5~80L/min 台 1 新建，四枪双油品加油机，设2把大流量柴油枪 5 加油机 5~50L/min，带油气回收功能 台 1 新建，四枪双油品潜油泵加油机 6 管材 导静电双层热塑性塑料管 米 105 DN50 碳钢无缝钢管 米 4 Φ114.3×4 米 80 Φ108×4 米 55 Φ57×4 米 4 Φ133×5 米 6 Φ45×4 米 3 Φ32×4 水煤气管 4"，δ=4mm 米 32 Q235-B 7 球阀 DN50 PN10 个 2 DN25 PN10 个 5 8 卸油防溢阀 DN100 个 4 9 防雨型阻火器 DN50 PN6 个 3 10 机械呼吸阀 DN50 PN10 个 1 11 干燥器 DN50 PN10 个 2 12 卸油口箱 5孔 个 1 13 快速接头 DN100 PN10 个 2 阴接头 14 快速接头带球阀 DN100 PN10 个 3 阳接头 15 带锁量油器 DN100 个 2 16 带阀带锁量油器 DN100 个 2 17 非承重操作井盖 个 8 （5）工作时间及劳动定员 本项目劳动定员3人，本次改扩建不增加人员，全年工作365天。 3、公用工程 （1）供水 项目采用市政管网供水。生活用水为办公室人员用水，共3人，按每人每天用水量按50L计算，生活用水量为0.15m3/d，54.75m3/a。 （2）排水系统 生活污水排放量按用水量的80%计，为排水量为0.12m3/d，43.8m3/a，排入防渗旱厕定期清掏。 （3）供电 本站用电负荷等级为三级，站内220V/380V电源引自市政电网。 （4）供热 采用电热水锅炉供暖，型号为FKE-14 ; P=14kW ;380V 。 （5）消防：根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014局部修订）的规定，加油站可不设消防水系统。但应设置灭火器材，以便灵活有效地扑灭室内、外初起火灾。 4、环保投资 本项目总投资为276.50万元，其中环保投资20万元，环保投资占项目总投资7.2%。其环保投资详见表1-5。 表1-5 工程环保设施投资估算 类别 环保设施 工程投资(万元) 废气 油气回收装置 7 废水 罐区防渗、跟踪监测 6 噪声 隔声、减振设施 1 环保设施运行维护费用 6 环保投资合计 20 5、油源及储运 油品用油槽车送至本加油站，加油站已于供油企业签署供应协议，随时保证供应。本项目所使用的油罐车根据国家标准运油车已经安装了油气回收系统装置，即一级油气回收系统，在油罐车装卸油料的过程中，实现全封闭气体回收，限制油气向大气中排放。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的汽油通过回收管路回到油罐车内。油罐车中的油气在回到油库装油时将通过油库内油气处理装置净化处理后排放。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 梨丰加油站位于黑龙江省佳木斯市桦川县梨丰镇政府东侧，于1973建成，当年5月投运。加油站占地面积3126㎡。 （1）废水 现有工程废水主要为职工生活污水，员工人数为3人，人均用水量为50L/d，生活用水量为54.75t/a，污水产生量位生活用水量的80%，生活污水产生量为43.8t/a，现有工程无生产废水，废水为生活污水，排入防渗旱厕定期清掏。 （2）废气 ①非甲烷总烃 现有油罐直埋敷设，根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南》加油站挥发性有机物排放系数为3.243g/kg 油品，现有工程年销售量为300t/a，因此，年挥发性有机物产生量为0.97t/a。 ②锅炉废气 现有工程冬季供暖由0.5t/h燃煤锅炉提供，全年燃煤量25t/a，燃煤煤质见表1-6。 表1-6 煤质成分表 项目 符号 单位 煤 质 低位发热量 Qnet.ar KG/kg 5765 全水分 Mar % 10.9 收到基灰分 Aar % 19.02 收到基硫含量 Sar % 0.6 干燥无灰基挥发份 Vdaf % 45.72 现有项目废气排放源主要是锅炉燃烧过程中产生的废气。 锅炉燃煤量为25t/a。锅炉主要污染物为颗粒物、SO2和NOX。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中层燃炉中燃煤的产排污系数，颗粒物1.25 Akg/t原料，二氧化硫16Skg/t原料，氮氧化物2.94kg/t原料，烟气量为10,290.43Nm3/t煤，A为收到基灰分，S为收到基硫份。现有工程所使用的燃煤中收到基硫份S%为0.6%，收到基灰分19.02%。锅炉无脱硫除尘处理设备。污染源排放情况见表1-7。 表1-7锅炉烟气污染源强 位置 污染物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 锅炉房 颗粒物 0.59 0.59 2310.4 2310.4 SO2 0.24 0.24 932.9 932.9 NOX 0.074 0.074 285.7 285.7 由上表可知现有工程供热锅炉的污染物排放浓度为颗粒物2310.4mg/m3，SO2:932.9mg/m3，NOX:285.7mg/m3。排放浓度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。 ④食堂废气 现有工程食堂使用一台用电炒勺，配备相应的抽油烟机，废气产生量对周围环境影响极小。 （3）噪声 噪声污染源主要为加油机的噪声及油罐车及其它加油车辆进场时的汽车噪声，加油机、吸油泵正常运行时噪声源强约为60dB(A)。一般汽车进入加油站的车速较低，噪声强度在55～65 dB(A) 之间。 噪声排放浓度为昼间49.2dB(A) ~51.4dB(A) ，夜间排放浓度为41.0dB(A) ~45.9dB(A) 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （4）固体废物 现有工程固废主要为职工生活垃圾和油泥。 ①生活垃圾：现有工程共设工作人员3人，产生垃圾量按0.5kg/人·天计，现有工程日产生活垃圾量为1.5kg/d，年运营时间按365天计，则年产生垃圾量约0.55t/a。生活垃圾需要经集中收集后，由环卫工人清运。 ②油泥：地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的油泥为废矿物油类危险废物，向双鸭山市固废辐射管理办公室申报，委托佳木斯市郊区恒坤废油再生处理厂处理，不在现有工程场区内贮存。油泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为3-5年一次，产生量约为0.1吨。 现有工程存在的环境问题 现有工程油罐直埋敷设，工艺设备年久老化，不符合防渗要求，现有加油站采用0.5t/h的燃煤锅炉供暖，通过6m高排气筒排放，无任何脱硫除尘措施。2014年1月26日发布的《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》黑政发〔2014〕1号中规定：到2017年年底，除必要保留外，全省地级以上城市建成区基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。企业为响应国家政策，同时根据企业长远规划，本项目采用0.5t/h燃煤锅炉，无任何脱硫除尘谁被。污染物排放浓度不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2锅炉排放标准浓度限值。将原设计中增设1台0.5t/h燃煤锅炉变更为电锅炉供热。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况 一、地理位置 桦川县位于黑龙江省东北部，松花江下游南岸，三江平原西端。南枕完达山，北靠松花江，地理位置较为优越。地理座标东经130°34′至131°16′，北纬46°31′ 至47°14′。南北相距75公里，东西相距96公里。东邻富锦县，西连佳木斯市，南与桦南、集贤两县接壤，北与汤原、萝北、绥滨三县隔江相望。素以“天然福地，鱼米之乡”而著称。 二、气象特征 桦川县属中温带大陆性季风气候，冬长夏短，四季分明。年平均气温3.5℃，冬夏温差较大，一般在60℃左右。年积温为2600℃, 作物生育期（ 4至8月）日照总时数为1133小时，平均无霜期为135天，年冻结日数平均在140天左右，一般始于11月中旬，终于翌年4月上旬，多年平均最大冰厚1.3米，土壤冻结深度为1.7米。水汽多为太平洋及鄂霍茨克海所供给，属季风降水区，多年平均降水量540毫米，7、8、9月降水约占年降水总量的60％以上，冬季处于蒙古高压东部边缘，盛行西北风及西风，寒潮冷峰过境时，常出现大风，往往在12月份，夏季由于受太平洋高压控制，同时鄂霍茨克海地经常形成高压，盛行南风、西南风，平均风速4至5米∕秒。 三、水文、地质 桦川县地处松花江下游，境内主要河流均自西而东平等排列，均自南而北穿越本县直接流入松花江，主要河流有铃当麦河及其支流音达木河、太平沟、丰收沟、安邦河及其支流安邦河及幸福排干退水渠4条，桦川县控制面积53万余平方公里，县境内江段长102公里，江面宽阔，弯曲系数为1.15，最枯水位流量125立方米∕秒（1979年佳木斯站），实测历史最大洪峰量为18400立方米∕秒（1960年佳木斯站）。 桦川县北部为松花江冲积平原，松花江主流经过此下陷地区开始出现沉积，直至洪积世末期，堆积面逐渐形成，即松花江冲积平原。洪积层堆积后至少进行过一次隆起，以后又逐渐下降，因而引起沉积作用的发生，此作用现在仍在进行。南部山地边缘及台地区，与完达山西北尾向部分相接。区内岩浆活动频繁、强烈，从太古代至中生代均有活动，岩石以上太古代第二期花岗岩为主。地层出露很少，仅有上太古代变质岩和中生代白垩纪火山岩与内陆湖相沉积岩零星出露。 四、自然资源 桦川县自然资源较为丰富。县境内一江六河十三泡，水资源约10.54亿立方米，松花江为主体河流，流经境内97.5千米，其余短小支流有安邦河、铃铛麦河、音达木河等。水产品有鲤、鲢、鲫等鱼类11科37种。全县有林地2.2万公顷，森林覆盖率为17.3%，林木总蓄积量63.5万立方米，树种有落叶松、红松、樟子松等40个品种。山产品有木耳、人参、蘑菇、蕨菜、鹿茸等18种。中草药材有五味子、百合、防风等50余种。野生动物有鹿、貂、狍、天鹅、野鸡、大雁等40余种。矿产资源有煤、铁、石油、珍珠岩、石灰石、江沙、草炭等30余种，尤其草炭储量达到600万立方米，极具开采深加工价值。 桦川素有“鱼米之乡”的美誉，是国家重要商品粮基地县。全县主要物产为水稻、大豆、玉米、小麦、烤烟、甜菜、亚麻、黑加仑、马铃薯等。其中，水稻62万亩、大豆31万亩、玉米20万亩、小麦4万亩，粮豆薯总产量平均在10亿斤。桦川县畜牧业十分发达，全县生猪饲养量已达到30万头，羊11万只，牛6万头，家禽100万只。特色产品“车轱辘泡”牌绿色生态鸭蛋远近闻名，已成为黑龙江省驰名商标和特色品牌。 五、环境功能规划 表2-1 环境功能规划区一览表 序号 环境要素 所属区域 功能区划 划分依据 1 地表水 安邦河 Ⅳ类 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002） 2 地下水 梨丰镇 III类 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-93） 3 环境空气 梨丰镇 二类区 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012） 4 噪声 居住、商业、居住混合区 2类 （东、西、北侧厂界） 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4a类 （南侧厂界） 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 注 本评价区不是二氧化硫控制区或酸雨控制区

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、项目区域环境空气质量现状 环境空气现状引用《桦川双兆8800头规模种猪场建设项目》2017年10月20日批复的环评报告书，与本项目距离3km左右。各监测点位PM10、SO2、NO2日均现状浓度分别在0.048mg/m3~ 0.063mg/m3、0.026mg/m3~0.040mg/m3和0.014mg/m3~0.030mg/m3之间；最大浓度占标比分别为42%、26.7%和37.5%。 各监测点位SO2和NO2小时平均现状浓度分别在0.016mg/m3~0.052mg/m3、0.016mg/m3~0.049mg/m3之间；最大浓度占标比分别为10.4%、24.5%；H2S和NH3小时平均现状浓度分别为0.001Lmg/m3~0.003mg/m3、0.008mg/m3~0.031mg/m3，最大浓度占标比分别为30%、15.5%。 由上述分析结果可知，各监测点位PM10、SO2、NO2日均和小时浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；H2S、NH3排放浓度满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中最高允许浓度一次限值，没有超标现象。环境空气质量良好，并有一定的环境容量。 二、受纳水体环境质量现状 根据全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）（黑龙江省），安邦河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准。地表水现状引用《桦川双兆8800头规模种猪场建设项目》2017年10月20日批复的环评报告书，与本项目距离3km左右，除总氮浓度超标外，其余指标均满足断面水质Ⅳ类水体要求。各断面总氮超标原因是由于农村使用化肥及农业生产、生活面源污染及冰封期水质自净能力较差造成的。监测数据如下表3-1。 表3-1 地表水环境质量监测数据 项目 单位 2016年12月6日 2016年12月7日 2016年12月8日 1# 2# 3# 4# 1# 2# 3# 4# 1# 2# 3# 4# pH值 / 7.19 7.30 7.37 7.21 7.25 7.20 7.33 7.31 7.10 7.38 7.26 7.22 溶解氧 mg/L 9.9 10.1 10.2 10.0 9.6 10.3 10.0 10.2 10.0 9.8 10.1 10.3 CODcr mg/L 24 20 17 19 26 19 18 17 27 21 18 19 BOD5 mg/L 4.6 3.8 3.5 3.2 4.8 3.6 3.3 3.6 4.3 3.5 3.1 3.4 氨氮 mg/L 0.862 0.813 0.756 0.749 0.913 0.826 0.738 0.756 0.851 0.820 0.769 0.732 石油类 mg/L 0.03 0.01L 0.01L 0.01L 0.02 0.01L 0.01L 0.01L 0.03 0.02 0.01L 0.01L 总磷 mg/ L 0.139 0.156 0.119 0.113 0.141 0.160 0.128 0.115 0.135 0.151 0.123 0.116 总氮 mg/L 2.64 2.19 1.53 1.62 2.67 2.03 1.48 1.52 2.48 2.03 1.37 1.54 铜 mg/L 0.0026 0.0031 0.0010 0.0013 0.0036 0.0021 0.0015 0.0012 0.0028 0.0027 0.0015 0.0016 锌 mg/L 0.011 0.006 0.004L 0.004L 0.012 0.008 0.004L 0.004L 0.010 0.004L 0.004L 0.004L 三、 声环境质量现状 项目所在地位于2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。根据项目声环境评价范围，本次评价噪声监测共设4个点位。采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法，用HS5633B型噪声分析仪对项目厂界进行昼间、夜间环境噪声监测，监测结果见表3-2。监测报告见附件。 表3-2 环境噪声监测结果表 测点编号 昼 间（10：30～10：40） 夜 间（23：00～23：10） LAeq [dB(A)] 标准值 [dB(A)] 超标值 [dB(A)] LAeq [dB(A)] 标准值 [dB(A)] 超标值[dB(A)] 1#东面场界外1m 54.1 60 0 46.9 50 0 2#南面场界外1m 55.8 60 0 45.2 50 0 3#西面场界外1m 53.9 60 0 44.9 50 0 4#北面场界外1m 52.9 60 0 46.2 50 0 根据环境噪声现状监测结果可见，1#、 2#、 3#、4#监测点位噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，由此可见，项目所在地周围声环境质量均满足声环境功能区要求。 四、地下水环境状况 根据本项目地下水专项评价，，各监测井各污染物均达标，区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III级标准要求。 主要环境保护目标： 本项目评价区内无国家级、省级、市级名胜古迹、自然保护区，无生态敏感、脆弱区和社会关注区。具体保护目标见表3-2。 表3-2 本项目环境保护目标 环境 要素 敏感目标 方位 距本项目仓库距离（m） 人口数量 （人） 环境功能 环境 空气 1 梨丰镇东侧居民 E 10 50 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 2 梨丰镇南侧居民 W 10 500 3 梨丰镇居民 - - 2000 地表水 1 安邦河 E 2600 / 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类 噪声 1 周围环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 非甲烷总烃无组织 排放标准 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 《加油站大气污染物排放标准》(GB209521-2007) |
| 其 它 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92) 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000版 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） |
| 污 染 物 总 量 控 制 | 挥发性有机物排放量为0.156t/a |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程： 本项目施工期主要为站房土建，罐体和加油枪设备安装。 运营期工艺流程： 图1 运营期工艺流程图 1、卸油 该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，接好静电接地装置，静止15分钟后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。 2、储油 对油罐车运来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2-3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。 3、加油 加油采用正压加油工艺，通过潜油泵把油品从储油罐压出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 4、油气回收处理 卸油油气回收：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（如真空泵）经油气回收管线输送至汽油储罐，实现加油与油气等体积置换。 主要污染工序： 施工期 施工分为两部分，一部分为原有建筑拆除，原有建筑拆除主要是拆除机械产生的噪声，拆除现场粉尘、拆除建筑垃圾及工作人员排放的生活污水对环境的影响，另一部分为改造部分建设，改造部分主要是施工机械产生的噪声，施工现场产生的粉尘、材料运输时产生的扬尘以及施工人员排放的生活污水对环境的影响。 （1）水环境：施工期施工人员的生活排水和生产废水。 （2）环境空气：施工期运输车辆产生的扬尘和除过程会产生粉尘、土建过程施工现场产生的粉尘。 （3）声环境：施工期噪声主要为施工机械设备所产生的施工噪声及工程材料运输交通噪声。 （4）固体废物：施工人员的生活垃圾和因土方开挖而造成土方增加和建筑过程中产生的建筑垃圾对环境造成的影响。 营运期 加油站主要排放的污染源如下： （1）成品油的运输、储存、加油过程将有一定量的烃类物质以气态形式逸出，对周围大气环境产生影响。 （2）产品运输的遗漏和地下储油罐渗漏及加油过程的遗洒可能造成地表水和地下水污染。 （3）加油站的事故泄漏、着火或爆炸是引起大气及水污染的风险性因素。 （4）加油机产生的噪声及过往加油车辆噪声和产生的少量汽车尾气等。 （5）加油站职工日常生活排放的生活污水和生活垃圾。 2、运营期污染源 （1）废水 本项目生活污水经化粪池后排入市政管网，。 （2）地下水防渗 本项目油罐区采取埋地SF双层油储罐加防渗罐池的方式进行储油。防渗罐池采用钢筋混凝土结构，池壁涂有玻璃钢纤维耐油防渗涂层。项目在正常工况下不会发生漏油事故，对地下水不会造成影响。 生活污水经化粪池处理后，化粪池定期清掏，外运堆肥。化粪池严格执行《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010 (2015版)）的要求，且本项目所在区域粘土层较厚，粘土层的渗透系数很小，生活污水存入化粪池、集水井的行为不会对地下水造成污染。 （3）废气 ①非甲烷总烃 根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南》加油站挥发性有机物排放系数为3.243g/kg 油品，加油站常年销售油品480吨，因此，年挥发性有机物产生量为：1.557t/a。由于本项目在汽油加油枪及卸油装置工段分贝安装了油气回收装置更大程度上减少加油作业过程中的油品损失，有效控制油气向大气的排放，一般油气回收装置油气回收率在90%以上，因此项目年挥发性有机物排放量为0.156t/a。符合《加油站大气污染物排放标准》(GB209521-2007)，对周围环境影响不大。 ②汽车废气 对于进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、HC、NOx、SO2。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别。按JTJ005-2006附录C中的公式计算法，可由车流量计算各类型车预测年的平均行驶速度。各类型车气态排放污染物等速工况在各种车速下的污染物排放参数系数可参考表5-1选取。汽车尾气排放量与汽车在加油站内的行驶时间和车流量有关，是汽车废气的主要污染物产生源，根据推算，平均每小时进入加油站的汽车量约为4辆，一般汽车在出入服务区时行驶速度低于10km/h，从进入口至加油岛然后出加油站的平均距离按30m计，汽车出入服务区的行驶时间约30s，从汽车停车至关闭发动机一般在1-3s，而汽车从停车处启动至出车一般在3s～1.5min，平均为1min，故汽车出入加油站与在加油站内的行驶时间约50s。由于车速较低，其排放的污染物会与快速行驶的汽车有所差别，但可以作为参考。 表5-1 车辆单车排放因子Eij推荐值（g/km·辆） 平均车速（km/h） 50 60 70 80 90 100 小型车 CO 31.34 23.68 17.9 14.76 10.24 7.72 THC 8.14 6.7 6.08 5.3 4.66 4.02 NOx 1.77 2.37 2.96 3.79 3.85 3.99 中型车 CO 30.18 26.19 24.76 25. 28.55 34.78 THC 15.01 12.43 11.92 10.1 9.42 9.1 NOx 5.4 6.3 7.2 8.3 8.8 9.3 大型车 CO 5.25 4.48 4.1 4.0 4.23 4.77 THC 2.08 1.79 1.58 1.45 1.38 1.35 NOx 10.44 10.48 10.1 14.71 16.64 18.38 根据各种车型及流量比例进行加权平均，通过计算可知，每小时汽车进出加油站产生的废气污染物CO、HC、NOx分别为10.86g、3.52 g、2.88 g。则汽车废气污染物CO、HC、NOx的年排放量为95.13 kg/a、30.7 kg/a、24.9 kg/a。 （3）噪声 噪声污染源主要为加油机的噪声及油罐车及其它加油车辆进场时的汽车噪声，加油机、吸油泵正常运行时噪声源强约为60dB(A)。一般汽车进入加油站的车速较低，噪声强度在55～65 dB(A) 之间。 （4）固体废物 项目固废主要为职工生活垃圾和油泥。 ①生活垃圾 本项目员工为3人，每人每天产生0.5kg垃圾，年产生垃圾0.55吨。 ②油泥： 地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的油泥为废矿物油类危险废物，向固废辐射管理办公室申报，委托有机质单位处理，不在项目场区内贮存。油泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为3-5年一次，产生量约为0.15吨。 （5）本项目改扩建前后“三本账”分析 本项目改扩建前后污染物增减量如下表所示。 表5-2改扩建前后三本账 污染物名称 现有工程排放量 扩建部分排放量 以新带老削减量 改扩建后总排放量 增减量变化 颗粒物 0.59t/a 0 0.59t/a 0 -0.59t/a 二氧化硫 0.24t/a 0 0.24t/a 0 -0.24t/a 氮氧化物 0.074t/a 0 0.074t/a 0 -0.074t/a COD 0.053t/a 0 0 0.053t/a 0 氨氮 0.0053t/a 0 0 0.0053t/a 0 灰渣 7.5t/a 0 7.5t/a 0 -7.5t/a 生活垃圾 0.55t/a 0 0 0.55t/a 0 油泥 0.1t/a 0.05 0 0.15 +0.05

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 设备运输车辆 | 粉尘无组织 | 1.0mg/m3 | 1.0mg//m3 |
|  | 运行期 | 油罐 | 非甲烷总烃 | 1.557t/a | 0.156t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO HC NOx | 0.095t/a 0.031t/a 0.025t/a | 0.095t/a 0.031t/a 0.025t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | -- | 排入防渗旱厕不外排 | 排入防渗旱厕不外排 |
|  | 运行期 | 生活污水 | —— | 排入防渗旱厕不外排 | 排入防渗旱厕不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.55t/a | 0.55t/a |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑废弃物 | 2t/a | 2t/a |
|  | 运行期 | 罐区 | 油泥 | 0.15t | 0.15t |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械噪声 | 60-70dB（A） | 满足功能 规划要求 |
|  | 运行期 | 加油机、吸油泵噪声 | 60dB(A) |  |
| 主要生态影响 生态影响主要表现在施工期土建工程对地表的破坏，随着施工期结束，地表硬化与绿化恢复后影响消失。要求施工开挖土壤分层堆放、回填，合理利用土壤资源，保留开挖过程中地表30厘米的熟土，施工结束后表层熟土用于绿化。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 项目施工过程中将对环境空气、地表水、声环境、社会环境及人群健康产生的影响，现进行简要分析。 1、废气 该项目施工期主要是土建和设备安装，施工时产生设备运输扬尘，其产生量很小影响范围不大，施工期结束即消失。为了减少施工期的环境空气污染，施工现场周边应设置围挡，对施工现场内的施工道路进行硬质覆盖；施工车辆必须装有尾气净化装置，使污染降到最低。严格执行文明施工，建筑材料不允许乱堆乱放。 2、废水 本工程施工期废水主要是施工人员产生的生活污水，对环境影响很小。生活污水设置防渗旱厕。 3、噪声 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的施工噪声及工程材料运输交通噪声。 土石方阶段产生噪声的设备主要是挖掘机、推土机、装载机、运输车辆等，生产设备的噪声声级约在75～95dB，声源均为间歇源。 打桩、结构施工阶段环境影响较大的噪声源是空压机作业时产生的噪声，噪声声级在80～95dB，声源也为间歇源，其中以空压机作为噪声强度最大，约为95dB（A）。 设备安装及调试阶段使用的主要设备是起重机、升降机，噪声声级约在65～80dB。 施工过程中要做到文明施工，施工机械要采取减振措施，使用低噪声设备，大型施工机械应异地使用，对不能异地使用的应采取封闭措施，杜绝夜间施工现象。 采取上述措施，施工场界噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准值，故施工期噪声对周围环境影响会减小。 4、固体废物 施工期主要的固体废物为建筑垃圾及生活垃圾，要随产随清，驶出施工现场的车辆，应清除轮胎上的泥土。弃土运至市政指定地点倾倒。生活垃圾及时清运至指定地点。 由于施工过程是暂时的，因而整个施工期对环境所产生的不利影响不会很明显。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 加油站项目对大气环境的污染，主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。根据工程分析，本项目油气挥发量约为0.156t/a。本环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式预测污染物的排放。大气污染物非甲烷总烃下风向最大落地浓度计算参数及计算结果见表7-1。 表7-1 估算模式计算参数及计算结果 主要参数 源的类型 面源 面源长度(m) 55 面源宽度(m) 50 面源高度(m) 4 污染物排放率 (t/a) 0.156 下风向最大落地浓度(mg/m3) 0.01358 最大落地浓度与源的距离(m) 179 质量标准(mg/m3) 2.0 占标率(%) 0.68 经过预测得出最大落地浓度出现在下风向179m处，落地浓度为0.01358mg/m3，占标准百分比0.68%。由于非甲烷总烃无国家环境质量标准，参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/ 1577-2012），该地方标准非甲烷总烃1小时平均浓度限值为2mg/m3，该污染因子的最大落地浓度值可满足标准要求。 另外，本加油站采用自封式加油枪，并在通气管管口加装阻火器，系统设置卸油气回收系统，这样可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。而且本加油站毗临道路，站址较开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质量较少，经大气扩散后满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值规定虽会对周围空气造成轻微污染，但对人体健康造成影响较小。 按大气导则推荐的模式计算其大气环境防护距离（非甲烷总烃），计算结果为无超标点，说明废气对周围环境影响较小，可以不设大气环境防护距离。 图7-1 大气环境防护距离计算 日常运营期，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NO2等有害成份，根据全国性的相关专项调查，一般离高速公路路肩10～20米外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不大。 二、地表水环境影响分析 加油站产生的废水主要为生活污水，本次改造不新增劳动定员，因此不新增生活污水排放量。 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运。对当地地表水影响较小。 三、声环境影响分析 加油站运行期间的噪声主要来自运行设备噪声及往来车辆噪声，噪声强度在55～65 dB(A) 之间。 现有区域设置禁鸣限速标志，加强对进出车辆的管理，加强对加油站的绿化带建设，可以减少噪声对周围环境的影响。通过采取以上措施，加油站厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 本项目设备基础采取减振处理。运行设备噪声及往来车辆噪声，可依托现有工程对噪声的治理措施，本项目加油站厂界噪声也可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 四、固体废物 项目固废主要为职工生活垃圾和油泥。 本项目生活垃圾年产生量为0.55吨，委托环卫部门处置。 地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除。油泥的清除、运输和处置均由具备资质的专业公司完成，频率为3-5年一次，产生量为0.15吨。根据《国家危险废物名录》，产生的油泥为废矿物油类危险废物，应当地固废辐射管理办公室申报，委托有资质单位处理。清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置。项目所排放的固体废物对外环境影响很小。 五、地下水的污染 根据本项目地下水专项评价正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为各管线、污水池等跑冒滴漏。 本项目已经根据相关防渗设计规范采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，一般情况下污水不会渗漏和进入地下，对地下水不会造成污染。 非正常状况下，当发生泄漏时，区域地下水流动缓慢，如污染物渗入地下水，污染物随地下水迁移速度较慢，100d 污染物超标扩散距离为12m，1000d 污染物超标扩散距离为46m，30a污染物超标扩散距离为180m，石油类指标不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。评价区域内主要市政管网供水为主，不使用浅层地下水为饮用水，部分取用浅层地下水灌溉使用，地下水影响可接受。 因此，在加强日常监测井监测管理与事故下及时抽取污染地下水的管理措施下，本项目的建设从地下水环境影响的角度可以接受。 六、环境风险评价 本工程风险分析如下：经销机动车用汽油、柴油，主要存在泄漏、着火、爆炸风险。 一、危险源 表7-7 危 险 源 危险源 燃料 罐容积（m3） 数量（个） 充装度 贮油量（t） 卧式 贮存位置 罐区 汽油 柴油 50 50 2 2 80 % 80 80 呼吸式 呼吸式 全部地下 卸油、加油区 汽油 柴油 卸油、加油均通过地下管道传输； 加油区设汽油、柴油加油机共4台。 二、重大危险源辨识及评价工作等级 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界量，对本项目危险源（罐区）辨识，见下表7-8。 表7-8 重大危险源辨识 危险化学品 名称 数量（t） qi/Q值 临界量 实际量 汽油 200 80 0.4 柴油 5000 80 0.016 由表7-8看出，汽油、柴油贮存量Σqi/Q=80/200+80/5000= 0.416<1，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），该加油站罐区属非重大危险源；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中关于风险评价工作等级划分原则，本项目风险评价工作等级为二级。 本项目环境风险重点保护目标见表7-9。 表7-9 环境风险重点保护目标 环境敏感目标 方位 距离（距罐区距离 m） 人口 梨丰镇东侧居民 E 10 50 梨丰镇南侧居民 S 10 100 梨丰镇居民 - - 2000 梨东村 E 500 100 北昌盛村 NE 1500 150 梨丰村 W 2000 200 二级评价内容主要是对项目进行“风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施”。 三、机动车燃料的理化性质及危险性 汽油、柴油理化性质及危险性见表7-10及表7-11。 表7-10 汽油理化性质及危险性 中文名称 乙醇汽油 英文名称 Gasoline；Petrol；Motor spirits 主要成分 C4~C12脂肪烃和环烷烃，10%乙醇与90%汽油的混合物 危险性概述 危险性类别：第3.1 类低闪点易燃液体。燃烧和爆炸危险性：高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。健康危害：汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):300（汽油）。 理化特性 外观与性状：无色到浅黄色的透明液体。依据《车用无铅汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，按研究法辛烷值(RON)分为90号、93号和95号三个牌号，相对密度（水=1）：0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）：3～4，闪点-46℃，爆炸极限：1.4～7.6%（体积比），自燃温度：415～530℃，最大爆炸压力：0.813MPa。 表7-11 柴油理化性质及危险性 中文名称 车用柴油 英文名称 Diesel oil；Diesel fuel 主要成分 混合物 危险性概述 危险性类别：第3.3类高闪点易燃液体。 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头痛、头晕、恶心、呕吐、步态不稳、供给失调等。高浓度吸入出现中毒脑病。极高浓度吸入引起意识丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 理化特性 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）：-35 ~-20 密度（20℃，kg/m3）：820（0#） 840（-35#） 沸点（℃）：282 ~328 燃烧热（KJ/mol）：37.8 爆炸极限%（V/V）： 1.5 ~4.5 引燃温度（℃）：227 ~257 闪点（℃）：55（5#、0#、-10#） 50（-20#） 45（-35#、-50#） 运动黏度（20℃）/（mm2/s）：3.0-8.0（5#、0#） 2.5-8.0（-10#、-20#） 1.8-7.0（-35#、-50#） 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 四、环境风险原因分析 虽然该加油站汽油和柴油贮量未超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定的临界量，又不在环境敏感区，属非重大危险源，但由于燃料油的燃、爆性，仍然存在泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是管线缺陷，焊缝开裂，基础工程不合格，管道腐蚀及违规操作、管理不善、自然灾害等。为降低风险概率，其设计和施工要严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的各项规定，为增大对自然灾害的防范能力，应按地震裂度八度设防，提高储油基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生泄漏。 五、环境风险概率分析 项目属石化行业的储运系统。根据对同类石化企业调查，在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备管道泄漏为多，占事故总数的52%；因人为操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%；其他占12%。 据统计报导，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来建立800多个油罐，至今未发生油罐的着火、爆炸事故，据全国统计，贮罐火灾、爆炸事故概率低于3.1×10-5/年。 六、环境风险分析与评价 1、可能发生的最大可信灾害事故 本工程的功能主要是对各种燃料进行储存及零售，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型是溢出与泄漏，若遇明火、静电导致火灾、爆炸事故。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火或静电；只有以上条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。 储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中罐满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，衔接不严密，致使油类溢出。 储油罐可能发生泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏。 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现，瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范（条文说明）》，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置，发生火灾的几率很小。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如1987年2月4日，北京和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐入孔处着火，用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油（即汽油类）只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。 第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。只要各输油管道与油罐都按照有关规范进行设计与施工，并采取有效的检测渗漏设施，加强巡查和管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 2、事故造成的环境影响 以下仅就泄漏事故对环境的影响进行阐述。 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机挥发性有机物物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C5～C12的烷烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目一旦发生油品泄漏，将通过地表径流流入阿什河。 ②对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 本项目储油罐、埋地管道均采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面均做防渗防腐处理；设置防漏槽，把油罐放置在防漏槽内；地下储油罐设置具有渗漏监测功能的电子式液位计进行汽油密闭测量，此液位计具有高液位报警功能，确保不会因为加油过多而造成油品外溢而对地下水造成污染。加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防漏槽的保护作用，积聚在防漏槽内，对地下水不会造成不良影响。 ③对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的主要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺。应当采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，可及时发现储油罐渗漏，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏的成品油将积聚在储油区。 储油区表面应采用混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区放散管及入孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。槽车卸油时要采用密闭、带油气回收系统的卸油方式和安装防静电装置。 七、防范措施 1、规范化设计 必须委托有资质单位，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中的规定进行设计和施工。 2、强化管理 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作不当、管理不严有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 ②每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任必须明确。 ③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度、制定严格的防火、防爆制度等一系列安全防火规章制度并落实到人头。 3、要按标准要求备足灭火器材 本项目加油区共配置6具4kg干粉灭火器；地下贮罐设35kg干粉灭火器1台；站房设8只4kg干粉灭火器；还配置灭火毯5块，沙子2m3。可以满足灭火器材配置的要求。 八、事故应急救援预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减小灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，可在灾害发生时采取及时有效的应急救援行动，可以最大限度的拯救生命、保护财产、保护环境。 1、事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成： ②应急救援计划的制定； ③应急培训和演习； ④应急救援行动； ⑤现场清除与净化； ⑥系统的恢复和善后处理。 2、事故应急预案应包括以下几个方面： ①停电时的应急预案； ②易燃易爆物料（大量）泄漏时的应急预案； ③发生火灾时的应急预案； ④发生爆炸时的应急预案； ⑤发生人员中毒时的应急预案； ⑥发生人员烧伤时的应急预案； ⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案； ⑧生产操作控制出现异常情况时的应急预案； ⑨特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。 3、应急机构和职责 项目组建风险事故应急救援工作领导小组（简称“应急救援领导小组”），负责整个加油站风险事故的应急救援组织工作，具体安排如下： （1）应急救援领导小组的组成 组长：总经理 副组长：加油站安全负责人 成员：加油站工作人员 （2）应急救援领导小组的职责 ①执行国家有关应急救援工作的法律法规； ②发生重大事故时，由应急救援领导小组发布实施和解除应急救援命令； ③负责预案的制定、修订，制定各阶段的应急对策； ④负责对厂区内应急救援队伍下达指挥命令、组织指挥救援队伍，实施救援行动； ⑤向上级部门汇报、向周边单位通报事故情况，发出救援请求等，负责发布新闻报道； ⑥组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训； ⑦组织安全教育，救援培训，定期进行应急演练。 九、结论 本项目只要采取规范化设计、施工，运营过程中只要加强管理，遵守相应的规章制度，严格杜绝油的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，杜绝一切不安全因素，可以将事故概率减小到10-5/年以下，其运营是安全的。 7、项目总量控制分析 本项目非甲烷总烃挥发量为0.156t/a。 8、产业政策符合性分析 ⑴产业政策符合性分析 本项目为加油站项目，该项目的建设不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016修正）》中限制类和淘汰类，符合国家的产业政策。 ⑵用地性质符合性分析 本项目为加油站项目，不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制和禁止使用土地的项目。项目用地符合政策要求。 9、环境保护竣工验收 按建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完成后，建设单位应向当地环保部门提出试生产申请，经环境保护行政主管部门同意后，建设单位方可进行试生产。自试生产之日起3个月内，向有审批权的环境保护行政主管部门申请该项目的竣工环境保护验收，同时提交环境保护验收监测报告。竣工验收通过后，建设单位方可正式投产运行。 表7-12环境保护“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 建设内容 验收标准 地下水防渗 职工 生活污水 防渗化粪池及集水井 简单防渗水泥硬化 罐区、加油机 油品 防渗层及监测井 等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 废气 加油站 非甲烷总烃 油气回收系统 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)非甲烷总烃无组织排放标准 噪声 设备 Leq(A) 配套安装建设隔声、减振设施。场区、场界绿化。 昼＜60dB(A)，夜＜50dB(A) 生产 油罐底泥 油泥 委托有资质单位处置 不外排 其他 供暖 废气 电锅炉供热 采用电锅炉供热 10、污染物排放清单 表7-13本项目污染物排放清单一览表 内容 类型 污染物 名称 污染物产生量 防治措施 污染物排放量 预期治理效果 废气 油罐 1.557t/a 油气回收装置，回收效率90% 0.156t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 废水 生活污水 175.2t/a COD0.053t/a 氨氮0.0053t/a 排入防渗旱厕，定期清掏 175.2t/a COD0.053t/a 氨氮0.0053t/a 不外排 固体废物 罐区 0.15t 3-5年清理 0.15t 委托有资质单位处置 生活垃圾 0.55t/a 环卫部门统一处理 0.55t/a -- 噪声 设备噪声 80-90dB（A） 减震、隔声、距离衰减 昼＜60dB(A)，夜＜50dB(A) GB12348-2008中2类 七、选址合理性分析 本项目所在区域无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、疗养院及重要的政治文化设施和水源地。站址交通便利，其工艺设施与站外建、构筑物的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2014局部修订)年版的规定（详见表4、表5）。该选址符合设计原则要求，符合环境保护和防火安全的要求，因此其选址基本合理。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期物料堆放 | 粉尘 | 围挡、洒水降尘、遮盖等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 施工期操场跑道铺设 | 沥青烟 | —— |  |
|  | 运行期 | 油罐 | 油气回收装置，回收效率90% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水 污 染 物 | 施工期生活污水 | CODCr NH3-N SS | 防渗旱厕 | 不外排 |
|  | 运行期 | CODCr NH3-N | 经化粪池排入防渗旱厕 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集清运 | 全部妥善处理和处置 |
|  | 施工期 | 建筑垃圾 | 至指定地点堆存 |  |
|  | 运行期 | 罐区 | 油泥 | 委托有资质单位处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 社会生活噪声 | 加强管理、绿化带隔声 | 噪声达标 |
|  | 施工期 | 设备噪声 | 减震、隔声、距离衰减 |  |
|  | 运行期 | 设备噪声 | 减震、隔声、距离衰减 | GB12348-2008中2类 |
| 生态保护措施及预期效果 （1）严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表的清理工作；施工设置围挡，禁止超范围占地。 （2）保持施工场地的干净、整洁，合理安排各种不同工序布局，保持场地内井然有序。 （3）生活垃圾应集中收集交由市政环卫部门处理，严禁随意丢弃影响景观。 （4）施工前，应将表土熟土层（约30cm厚，即土壤耕作层）剥离，暂存于表土临时堆场，并采取临时拦挡和覆盖措施，临时占地剥离的表土用于后期绿化覆土，永久占地剥离的表土全部用于本项目绿化工程。 （5）合理安排施工进度，避开暴雨天气施工，物料堆放场和表土临时堆场采取防止水土流失措施。 采取上述措施后，对周围生态环境影响较小。 |

# 九、结论与建议

环境质量现状分析结论 1、环境空气质量现状 PM10、SO2、NO2日均和小时浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；H2S、NH3排放浓度满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中最高允许浓度一次限值，没有超标现象。环境空气质量良好，并有一定的环境容量。 地表水环境 根据全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）（黑龙江省），安邦河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准。除总氮浓度超标外，其余指标均满足断面水质Ⅳ类水体要求。各断面总氮超标原因是由于农村使用化肥及农业生产、生活面源污染及冰封期水质自净能力较差造成的。 3、地下水环境 根据本项目地下水专项评价，各监测井各污染物均达标，区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III级标准要求。 4、声环境 评价区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区，评价区声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 二、环境影响分析结论 1. 产业政策可合理性 该项目的建设不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016年修正）》中限制类和淘汰类，符合国家的产业政策。 2.加油站选址合理性 本项目所在区域无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、疗养院及重要的政治文化设施和水源地。站址靠近省道与村路的交叉路口附近，其工艺设施与站外建、构筑物的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2014局部修订)年版的规定（详见表4、表5）。该选址符合设计原则要求，符合环境保护和防火安全的要求，因此其选址基本合理。 3.达标排放及污染防治措施的有效性 （1）大气环境影响分析 加油站产生的废气主要为油气挥发产生的非甲烷烃类和汽车尾气。 本加油站安装了油气回收装置，更大程度上减少加油作业过程中的油品损失，有效控制油气向大气的排放，油气回收装置油气回收率在90%以上，对环境空气影响很小。 （2）地表水环境影响分析 加油站产生的废水主要为生活污水，生活污水排入防渗旱厕定期清掏不外排，对地表水影响较小。 （3）声环境影响分析 加油站运行期间的噪声主要来自运行设备噪声及往来车辆噪声，噪声强度在55～65 dB(A) 之间。 本项目设备基础采取减振处理，区域设置禁鸣限速标志，加强对进出车辆的管理，加强对加油站的绿化带建设，可以减少噪声对周围环境的影响。通过采取以上措施，加油站厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类。 （4）固体废物 加油站固废主要为职工生活垃圾和油泥。生活垃圾委托环卫部门处置；生产废物主要为储油罐油泥，油罐一般3-5年清洗一次，交由有资质单位处置集中处理。固体废物对环境的影响较小。 （5）地下水环境影响评价结论 项目地下油罐，埋地管道及油罐贮存区均进行了有效的防渗处理，经预测对评价范围内地下水环境影响很小。 （6）环境风险 加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄漏，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 因此，企业须严格落实各项防火和安全措施，严防各类事故的发生。并从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，从而使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。 综上所述，在保证污染防治措施、事故风险防范措施和应急预案有效实施的基础上，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设是可行的。 三、环境管理建议 1、由于汽油、柴油属易燃物质，因此必须严格加强管理，杜绝储油罐、管线的跑、冒、漏现象发生。 2、加油站的设计严格按照相关的设计规范进行。运营时期必须严格按操作进行。 3、加油站需设专职安全消防人员，经常检查地下储罐区、加油区等易发生事故区，将事故隐患减小到最低点，定期检查消防设备，保证设备的安全可靠性。 4、加强职工上岗培训制度，提高安全防范意识。 5、保证绿化面积，设置专人负责厂区绿化管理工作。

附图：

附图1本项目地理位置图

附图2 项目四周环境图

附图3 平面布置图

# Text boxes

汽车槽车运输

储油罐储油

加油机

汽车加油