建设项目环境影响报告表

项目名称: 星火乡星火村采摘园配套基础设施建设项目

建设单位: 桦川县星火朝鲜族乡人民政府

编制日期：2020年2月

目  录

建设项目基本情况	1

工程内容及规模	2

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	8

建设项目自然环境简况	9

环境质量状况	11

评价适用标准	15

建设项目工程分析	17

项目主要污染物产生及预计排放情况	26

环境影响分析	27

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

结论与建议	43

附图1项目地理位置图

附图2项目平面布置图

附图3敏感保护目标分布图

附件1可研批文

附件2补充检测报告

附件3燃料成分分析报告

附件4建设项目大气环境影响评价自查表

附件5地表水环境影响评价自查表

附件6风险简单分析表

附件7风险自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 星火乡星火村采摘园配套基础设施建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 桦川县星火朝鲜族乡人民政府 |
| 法人代表 | 金光 | 联系人 | 聂枫 |
| 通讯地址 | 桦川县星火朝鲜族乡人民政府 |
| 联系电话 | 13089657711 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 桦川县星火朝鲜族乡星火村 |
| 立项审批部 门 | 桦川县发展和改革局 | 批准文号 | 桦发改发[2019]48号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及 代 码 | R9030休闲观光活动 |
| 占地面积 (平方米) | 32799.75 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总 投 资 (万 元) | 254.3 | 环保投资(万 元) | 15 | 环保投资占总投资比 例 | 5.9% |
| 评价经费 (万 元) |  | 预期投产日期 | 2020年6月 |

# 工程内容及规模

1 项目背景 果蔬大棚项目是以建设大棚为基础，促进果蔬产业发展，增加群众收入的一个产业化项目，由于桦川县农民在几年的果蔬生产中，积累经验，培育出较多的果蔬种植能人，果蔬生产已成为星火乡农民群众的增收渠道，群众基础好。因此不仅要提升果蔬种植业水平与技能，而且更要注重农户对果蔬的种植和经营管理。努力挖掘果蔬产业的潜力。该项目建设以调整种植结构为重点，建立产、供、销一条龙的产业链条，大棚所生产的绿色果蔬采取采摘+休闲观光+配货销售方式，借助绿色果蔬名片，实施本项目完全符合农业综合开发建设政策，具有显著的经济、社会生态效益。因此，本项目的实施是十分必要的。因此桦川县星火朝鲜族乡人民政府拟建星火乡星火村采摘园配套基础设施建设项目。 根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于四十、社会事业与服务业-120旅游开发-其他，应编制环境影响报告表。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于：“V 社会事业与服务业，170旅游开发”，为Ⅳ类项目，不需做地下水评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）根据导则附表 A.1，拟建工程属于“社会事业与服务业”行业中“其他”，项目类别为Ⅳ类。因此本次不开展土壤环境影响评价。 2 项目概况 2.1 建设地点 本项目建设地点位于桦川县星火朝鲜族乡星火村，项目西侧、北侧和南侧为水田，东侧为水池。本项目地理位置见附图1。 2.2 建设内容及规模 项目名称：星火乡星火村采摘园配套基础设施建设项目 建设单位：桦川县星火朝鲜族乡人民政府 建设地点：桦川县星火朝鲜族乡星火村。 劳动定员：本项目劳动定员8人。 工作制度：年工作365天，其中冷棚种植时间为5-10月，采摘对外营业时间为7-8月；温室种植时间为11-次年4月。 生产规模：本项目建成后年产果蔬2.5吨，本项目游客接待能力50人/日。 2、建设内容 本次设计项目区总面积32799.75m2，利用空地建设冷棚3栋及温室2栋，占地面积为2200m2，接待室1栋，占地面积150m2，道路硬化1000m2 ，排水沟601m，有效利用项目区土地。 本项目建设内容一览表见表1。 表1 本项目建设内容一览表 工程分类 项目名称 建设内容 备注 主体 工程 大棚 大棚5栋，其中温室2栋，冷棚3栋，占地面积为2200 m2 新建 辅助 工程 锅炉房 每个暖棚内建设锅炉1座，为温室供暖，共新建2台0.047MW生物质热水锅炉。 新建 接待室 建设接待室1栋，占地面积150m2 新建 道路、排水沟 道路硬化1000m2 ，排水沟601m 新建 公用 工程 给水系统 本项目员工和游客生活用水、灌溉用水由村自来水提供，给水量为773t/a。 依托现有 排水系统 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥，排放量为152.8t/a。 新建 供电系统 由市政电网提供。 依托 供热系统 温室用热由新建2台0.047MW生物质热水锅炉提供。年耗生物质燃料量89.2t/a。 新建 环保 工程 废水 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥 新建 废气 2座温室紧邻，2座温室内的2台生物质锅炉烟气经共用1台布袋除尘器+20米排气筒处理后排放； 新建 噪声 生产设备消声、减震、隔声。 新建 固废 生活垃圾由市政部门集中收集统一处理； 生物质锅炉灰渣在采摘园内设置密闭暂存，定期外售或作为草木灰还田利用。 新建 2.2.2 主要原辅材料及产品 本项目主要原辅材料见表2。 表2 本项目主要原辅材料 序号 名称 单位 数量 1 果蔬种子、幼苗 kg 200 2 电 万度 9 3 水 吨 773 4 生物质颗粒 吨 89.2 5 果蔬专用肥料 吨 0.5 本项目主要产品见表3。 表3 本项目产品表 序号 名称 单位 数量 1 果蔬（黄瓜，茄子，西红柿，葡萄等） 吨 2.5 2.2.3 主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表4 生产设备一览表 序号 设备名称 台数 1 0.047MW生物质热水锅炉 2台 2.3 投资规模 本项目总投资254.3万元。 2.4 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，年工作365天，其中冷棚种植时间为5-10月，采摘对外营业时间为7-8月；温室种植时间为11-次年4月。 2.5 工程建设进度 本项目预计于2020年6月投入生产。 2.6 公用工程 2.6.1 给排水系统 （1）给水 本项目给水主要为职工、游客生活用水和灌溉用水，由村自来水提供。 根据《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2017），本项目职工用水定额按50L/人·天计，本项目工作人员（8人）用水量为146t/a（0.4t/d）。本项目游客（50人/日），游客用水定额按15L/人·天计（游客无餐饮和住宿），采摘期60d，游客用水量为45t/a（0.75t/d）。 根据《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2017）表B.4棚室作物灌溉净定额，冷棚定额值为2000-3000m3/hm2（本次评价取2500m3/hm2），温室定额值为2400-3400m3/hm2（本次评价取2900m3/hm2），本项目温室面积800m2（0.08hm2），冷棚面积1400m2（0.14hm2），则大棚共需灌溉用水582t/a。 本项目总用水量为773t/a。 （2）排水 生活污水排水系数取0.8，则游客和工作人员生活污水排放量为152.8t/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥。 灌溉用水被作物吸收或下渗，不外排。 2.6.2 供电系统 本项目生产用电由市政电网供电。 2.6.3 供热 每个暖棚内建设锅炉1座，为800m2温室供暖，共新建2台0.047MW生物质热水锅炉，黑龙江省建筑物每平米冬季取暖需要燃烧约40kg标煤热值的燃料（热值7000kcal/kg），根据《生物质燃料特性分析报告》的收到基低位发热量（2508.45kcal/kg）计算，可知本项目需要约89.2t/a生物质成型燃料，锅炉年运行3600h（180d）。 生物质燃料特性分析报告见附件。 表5生物质燃料（全玉米秸秆）特性分析报告 序号 项目 符号 单位 数值 1 全水分 Mt % 33.75 2 干燥无灰基挥发份 Vdaf % 83.02 3 收到基灰分 Aar % 3.31 4 收到基碳 Car % 30.035 5 收到基氢 Har % 3.66 6 收到基氮 Nar % 0.195 7 收到基全硫 Sar % 0.045 8 收到基氧 Oar % 28.56 9 收到基低位发热量 Qner,ar KJ/kg 10500 2.6.4 总平面布置 采摘园北侧为冷棚，南侧为温室和接待室。总平面布置图见附图2。 2.6.5 环保投资 本项目总投资254.3万元，环保投资15万元，建设项目污染治理措施一览表见下表。 表6 建设项目污染治理措施一览表 类别 防治措施 投资（万元） 大气污染物治理 锅炉烟气：1套布袋除尘器+20m排气筒 5 噪声污染物治理 锅炉风机等消声、减震 2 固体废物污染物治理 生活垃圾由市政部门集中收集统一处理 生物质灰渣外售。 2 废水污染物治理 防渗旱厕 2 其他措施 环保设施土建和运行维护费 2 绿化 绿化 2 环保投资合计（万元） 15 总投资（万元） 254.3 占总投资比例（%） 5.9

# 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，无原有环境污染情况。

# 建设项目自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1 地理位置 桦川县隶属于黑龙江省东北部，三江平原腹地，松花江下游南岸，东经130°16`~131°34`，北纬46°37`~47°14`之间，地处佳木斯、鹤岗、双鸭山三个城市经济区中心。东临富锦市，西连佳木斯市，南与桦南、集贤两县接壤，北以松花江为界与汤原、萝北、绥滨三县隔江相望，桦川县城距佳木斯市中心41公里。桦川县幅员面积为2268平方公里。 2 地质、地形、地貌 桦川县属于低山丘陵平原区，海拔高度在547—65米之间，平均海拔450米左右，农业区平均海拔200米左右。 3 气候、气象特征 桦川县属温带大陆性季风气候，四季分明，温差悬殊。由于受西伯利亚高压控制，冬季漫长而严寒干燥，夏季短促而温暖湿润。年平均气温2.5℃，最高气温36℃，最低气温-39.7℃。1月平均气温-24.4℃，7月平均气温22.5℃；年平均降水量529.3mm，多集中在夏末，常发生春旱秋涝；三十年一遇日最大降雨量102.0mm；年平均蒸发量771.0mm；主导风向为西南风，最大风速25m/s，年平均风速3.8m/s，平均静风日为18d；年平均光照总量为2296h～2340h；无霜期约为133d，最大冻土深度为2.2m。地震烈度6度。 4 水文 桦川县境内有17条河流。较大的河流有：松花江，铃铛麦河，安邦河、音达木河、太平河、松木河、英格吐河，有“1江6河”之称。河总长363km。松花江流经北境，经6个乡镇，长97.5km。 （1）松花江 松花江在桦川县境内江段为平原性河流，境内江段长102km（其中江川农场范围内31km），桦川县江段以上控制面积为54.6×104km2。江道宽0.5—2.0km，到目前为止，水资源利用率不高，但水量充沛，水质较好，适于饮用和灌溉。实测最大流量为18400m3/s（1960年），多年平均最大流量为7690m3/s，多年平均最小流量236m3/s，多年平均径流量为676.1×108m3。 （2）安邦河 安邦河系松花江下游右岸一级支流，干流长167km，发源于完达山余脉七星砬子东分水岭北麓，由南向北流经双鸭山市、福利镇等地过北大坝后进入松花江滩地，入滩后河槽消失，后经昌胜到片泡开河筑堤，安邦河的下游全部形成了桦川县的内河，最后由本县老河宫入松花江。 （3）玲珰麦河 玲珰麦河发源于南部低山区，大架山北麓，自东南向西北，流经横头山、长发屯、长兴村后分为两段，一股向西进入佳木斯市区，转北沿造纸厂、发电厂西汇入松花江。另一股折向东（改称清水河）进入羊草川，羊草川湿地相继被垦为耕地。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 根据佳木斯市生态环境局信息公开专栏发布的《2018年佳木斯市环境质量简报》，佳木斯市环境质量状况如下： 一、环境空气 2018年，佳木斯市区环境空气质量指数AQI达到和好于二级的优良天数为337天，达标比例为93.4%；污染天数为24天，其中轻度污染为20天，中度污染为1天，重度污染为1天，严重污染为2天；全年有4天无效天。通过AQI指数可以确定，佳木斯市环境空气中，首要污染物主要为细颗粒物（PM2.5）。 2018年，各项污染物年均值均不超标，空气质量达到国家二级标准；可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧日均值均有超标现象，超标率分别为1.1%、5.8%、0.8%。 佳木斯市为环境空气质量达标区域。 二、地表水 2018年松花江佳木斯段干流水质达到Ⅲ类，水质状况良好；支流汤旺河口内、梧桐河口断面水质类别均为Ⅳ类，满足其水体使用功能。 从水期看，松花江佳木斯江段干流三断面枯水期水质类别均为Ⅳ类水质；平水期均为Ⅲ类，水质状况良好；丰水期佳木斯上断面水质类别为Ⅲ类，水质状况良好，佳木斯下、江南屯断面水质类别均为Ⅳ类。支流两断面中，枯水期汤旺河口内断面水质类别为Ⅳ类水质，水质状况为轻度污染，梧桐河口内断面水质为Ⅲ类水质，水质状况良好；平水期两断面水质类别均为Ⅳ类水质，水质状况为轻度污染；丰水期汤旺河口内断面水质为Ⅴ类水质，水质状况为中度污染，梧桐河口内断面水质为Ⅳ类水质，水质状况为轻度污染。 与去年相比：2018年，松花江佳木斯江段干流三个断面达到Ⅲ类良好水质的频次为41.4%，比去年下降了58.6个百分点。支流汤旺河口内断面达到Ⅲ类良好水质的频次为9.1%，比去年下降了66个百分点；梧桐河口内断面达到Ⅲ类良好水质的频次为50%，比去年下降了37.5个百分点。 三、声环境 本次评价委托哈尔滨捷通环境监测有限责任公司对厂界噪声进行监测。监测时间为2020年1月3日-4日，监测结果如下。 表7厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测地点 检测时间 昼Leq 夜Leq ▲1#厂界东1米 2020.01.03 51.5 41.2 ▲2#厂界南1米 50.1 41.5 ▲3#厂界西1米 50.8 41.6 ▲4#厂界北1米 50.6 41.8 ▲1#厂界东1米 2020.01.04 51.6 42.7 ▲2#厂界南1米 50.4 42.0 ▲3#厂界西1米 52.0 42.3 ▲4#厂界北1米 51.1 42.1 标准限值 60 50 由监测结果可知，项目所在地噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，由此可见，项目所在地周围声环境质量均满足声环境功能区要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本评价区内无国家、省、市级名胜古迹、自然保护区及文物保护对象。经调查，项目选址不在星火村饮用水源地范围内，星火村水源地类型：地下水型；规模：小型；建成时间：2015.11；服务对象:星火村，服务人口数量:1019人，水源井数量：1口。取水井经纬度坐标130︒33＇35〞，46︒52＇56〞。地下水类型：冲积中细砂孔隙潜水，含水层介质类型：第四系中砂，不设二级保护区及准保护区，一级保护区以水源井为圆心，30米为半径的圆形区域，面积为2826平方米。本项目位于水源地北侧209m，项目区位于水源地下游。根据本项目及环境特点，本评价将控制本工程运行时产生的废气、噪声、污水，保护周围环境空气质量、声环境质量及水环境质量，其主要环境保护目标具体见表8。 表8项目主要环境保护目标一览表 名称 坐标（m） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方向 相对厂界距离m X Y 永丰村 445457 4424946 居民 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 N 1658 临江村 444287 4424141 居民 NW 1627 星火村 445782 4422489 居民 S 167 建国村 444794 4421767 居民 SW 439 大堆峰村 447784 4423048 居民 SW 2162 星火村 445782 4422489 居民 噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 S 167 松花江 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 NW 1600

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、大气环境质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表9大气环境质量标准部分限值（mg/m3） 污染因子 标准值 单位 数值 SO2 小时平均 mg/Nm3 0.50 24小时平均 mg/Nm3 0.15 年平均 mg/Nm3 0.06 NO2 小时平均 mg/Nm3 0.20 24小时平均 mg/Nm3 0.08 年平均 mg/Nm3 0.04 PM10 24小时平均 mg/Nm3 0.15 年平均 mg/Nm3 0.07 TSP 24小时平均 mg/Nm3 0.3 年平均 mg/Nm3 0.2 CO 24小时平均 mg/Nm3 4 1小时平均 mg/Nm3 10 O3 日最大8小时平均 mg/Nm3 0.16 1小时平均 mg/Nm3 0.2 二、地表水环境质量标准 松花江桦川段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表10地表水环境质量标准（mg/L） 污染物名称 pH 氨氮 CODcr BOD5 标准限值（mg/l） 6~9 ≤1.5 ≤20 ≤4 三、声环境质量标准 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 本项目锅炉污染物应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉标准。 表 11《锅炉大气污染物排放标准》 控制项目 标准值mg/m3 颗粒物 50 二氧化硫 300 氮氧化物 300 二、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表12本项目厂界环境噪声排放标准（等效声级Leq dB（A）） 类别 标准值 昼间 夜间 2 60 50 建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总量控制指标 |  |

# 建设项目工程分析

1 工艺流程简述 本项目生产过程主要是种植和采摘过程。具体工艺流程如下： 图1 生产工艺流程及产污环节图 本项目在种植期进行翻土，然后撒种、播种、浇水、施肥、除病虫害，待果实成熟后，部分果蔬经工作人员采摘后，包装外售。部分果蔬以采摘园的形式进行销售，由游客自行采摘后购买带走。 2 主要污染工序 2.1 施工期 本项目施工期主要为大棚、接待室和锅炉建设。原温室位置上有少量废弃砖墙体，本次拆除后进行温室建设。 施工期对外环境的影响主要为：施工作业时产生的噪声和振动，施工期的粉尘、生活污水以及施工期的生活垃圾。施工期污染物排放量随工期和施工强度的不同而有所变化。施工期废水主要影响为施工废水、生活污水，大气污染主要为施工机械、运输车辆燃油排放的废气、施工扬尘，噪声主要为机械设备噪声，固废主要为建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾等。 2.1.1 水污染物 本项目施工人员排放的生活污水，污水中主要污染物为COD和氨氮。本项目施工期间施工人数最高10人，施工期间施工人员平均用水量按20L/（人·日）计，其中80%作为污水排放量，则本项目施工期间施工人员排放污水量为0.18m3/d。污染物排放浓度：COD为300mg/L，NH3-N为30mg/L，则施工期排放的COD为0.054kg/d，NH3-N为0.0054kg/d。施工污水排放到防渗旱厕。 2.1.2 大气污染源 施工期大气污染主要来自扬尘。本项目在施工期产生的扬尘主要来自施工堆积在露天的土方和建筑材料在风的作用下引起的二次扬尘，此外还有建筑材料石灰、水泥、沙子运输、装卸时以及车辆行驶产生的扬尘。 2.1.3 噪声 本项目施工将使用卡车、推土机等施工机械，这些设备和车辆会对周围环境产生一定的不利影响。这些设备噪声范围值在70dB(A)~90dB(A)。 2.1.4 固体废物 施工期间，产生的固体废物主要有：生产车间施工和设备安装产生的废弃物料等建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。 2.2 运营期 2.2.1 水污染物 本项目建成后所排废水主要是生活污水，生活污水排水系数取0.8，则游客和工作人员生活污水排放量为152.8t/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥。 2.2.2 大气污染源 本项目大气污染主要来自温室锅炉烟气。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018），正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，具体核算方法如下： ①烟气量理论空气量：有元素成分分析时理论空气量公式如下： 式中：V0—理论空气量，m3/kg Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为30.035； Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.045； Har——收到基氢的质量分数，%，根据燃料成分分析为3.66； Oar——收到基氧的质量分数，%，根据燃料成分分析为28.56。 V0=0.0889*(30.035+0.375*0.045)+0.256*3.66-0.0333*28.56=2.66 m3/kg 锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算： 式中： Vg——干烟气排放量，m3/kg； VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为30.035； Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.045； VN2——烟气中氮气，m3/kg； α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，本项目取1.4； Nar——收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.44。 Vg=1.866×（30.035+0.375×0.045）/100+0.79×2.66+0.8×0.44/100+（1.4-1）×2.66=3.73 m3/kg 经计算，本项目干烟气排放量为3.73m3/kg，本项目锅炉燃料耗量为24.78kg/h，综上所述，本项目干烟气量为92.43m3/h（332745.8m3/a）。 ②颗粒物排放量按下式计算： 式中：EA—核算时段颗粒物（烟尘）排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar—收到基灰分的质量分数，%，，根据燃料成分分析为3.31； dfn—锅炉烟气带出的飞灰份额，%，本项目取40； ηc—综合除尘效率，%，本项目取99%； Cfn—飞灰中的可燃物含量，%，取45%； EA=89.2*3.31/100*40/100*(1-99/100)/(1-45/100)=0.006t ③二氧化硫排放量按下式计算： 式中：ESO2—核算时段二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t； Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.045； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取5； ηS——脱硫效率，%，本项目为0； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，本项目取1。 ESO2=2*89.2*0.045/100*(1-5/100)*(1-0/100)*1=0.076t ④氮氧化物排放量按下式计算： 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3 q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，% ηNOx—脱硝效率，% ENOx=163*89.2*2.66*10^3*(1-0/100)*10^(-9)=0.039t 经计算，生物质锅炉排放情况见下表。 表13 本项目锅炉烟气产生和排放情况一览表 序号 项 目 符号 单 位 数 值 1 锅炉容量 / MW 2×0.047 2 生物质燃料量 / kg/h 89.2 3 除尘效率 η % 99 4 脱硫效率 η % 0 5 脱硝效率 η % 0 6 烟囱高度/出口内径 / m 20/0.1 7 烟囱 出口参数 标干烟气量 Vg m3/h 92.43 排烟温度 ts ℃ 100 8 颗粒物 产生浓度 CA′ mg/m3 1803 产生量 EA′ t/a 0.6 排放浓度 CA mg/m3 18.03 排放量 EA t/a 0.006 9 SO2 产生浓度 CSO2′ mg/m3 228.4 产生量 E SO2′ t/a 0.076 排放浓度 C SO2 mg/m3 228.4 排放量 E SO2 t/a 0.076 10 NOx 产生浓度 CNOx′ mg/m3 117.2 产生量 ENOx′ t/a 0.039 排放浓度 C NOx mg/m3 117.2 排放量 E NOx t/a 0.039 由上表可知，供暖锅炉烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物颗粒物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/Nm3、SO2≤300mg/Nm3、NOX≤300mg/Nm3）。 本项目废气污染源源强核算见下表： 表14 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产部门 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间h 核算方法 废气产生量m3/h 产生浓度mg/ m3 产生量kg/h 工艺 效率% 核算方法 废气排放量m3/h 排放浓度mg/ m3 排放量kg/h 锅炉房 锅炉 锅炉烟气 颗粒物 产污系数法 92.43 1803 0.17 布袋除尘器 99 产污系数法 92.43 18.03 0.0017 3600 SO2 228.4 0.021 / / 228.4 0.021 NOX 117.2 0.011 / / 117.2 0.011 （三）非正常排放 本项目非正常排放工况为布袋除尘器布袋发生损坏，除尘效率下降，本次非正常工况排放以布袋除尘器损坏后，除尘效率为50％计。源强见表15。 表15 本项目非正常排放一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（μg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对 措施 P1 锅炉烟囱 布袋除尘器布袋破损 颗粒物 901 0.085 1h 2次 停止生产及时检修 2.2.3 噪声 本项目噪声源主要为设备噪声。根据同行业相同设备的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70~85dB（A）之间。 表16噪声源源强核算结果及相关参数一览表 工序 装置 噪声源 声源类型 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间h 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值 生产 隔声、减震垫、封闭厂房 25 风机 机械噪声 频发 类比法 85 计算法 60 3600 2.2.4 固体废物 本项目的固体废物主要为员工和游客的生活垃圾以及锅炉灰渣等。员工生活垃圾以0.5kg/人·天计，游客生活垃圾以0.25kg/人·天计，本项目生活垃圾产生量为2.21t/a，生活垃圾由市政部门集中收集统一处理；锅炉生物质灰渣产生量为17.8t/a，可外卖做草木灰肥料或还田。果蔬秸秆产生量约0.5t/a，外售综合利用。项目源强核算表如下： 表17固体废物源强核算结果及相关参数一览表 生产线 装置 固废名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量t/a 工艺 处置量 大棚 生活垃圾 生活垃圾 一般固废 产污系数法 2.21 市政卫生部门运走处理 2.21 填埋 大棚 大棚种植 果蔬秸秆 一般固废 产污系数法 0.5 外售 0.5 综合利用 锅炉房 锅炉 灰渣 Ⅱ类工业固废 产污系数法 17.8 外售 17.8 外售

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | 颗粒物 | 1803mg/m3,0.6t/a | 18.03mg/m3,0.006t/a |
|  |  | SO2 | 228.4mg/m3,0.076t/a | 228.4mg/m3,0.076t/a |
|  |  | NOX | 117.2mg/m3,0.039t/a | 117.2mg/m3,0.039t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（152.8t/a） | COD | 300mg/L 0.046t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.005t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为生产设备噪声，生产设备设置消声、减震，项目厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 固 体 废 物 | 办公生活、游客 | 生活垃圾 | 2.21t/a | 2.21t/a |
|  | 大棚 | 果蔬秸秆 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 锅炉房 | 锅炉灰渣 | 17.8t/a | 17.8t/a |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附页） |

# 环境影响分析

1 施工期环境影响分析 施工期主要环境影响是施工废水、施工人员生活污水，施工扬尘、运输扬尘、施工扬尘和车辆尾气，施工机械噪声、运输车辆噪声，建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。施工期间，对周围环境的影响是暂时的。 1.1水环境影响分析 本项目施工废水主要为施工人员的生活污水。 本项目高峰期施工人数20人，人均用水按20L/d计，生活污水产生量为0.40t/d，主要污染物为CODcr（浓度为300mg/L）、NH3-N（浓度为30mg/L）、SS（浓度为200mg/L），若不处理，直接排放到水体，将对水质产生短期不利影响。 施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥，施工结束后拆除，对周围环境影响较小。 1.2环境空气影响分析 施工期的大气污染源主要包括施工扬尘、运输过程产生的扬尘、施工机械燃油废气和车辆尾气。 1.2.1施工扬尘 施工过程中产生的扬尘，主要来源于材料装卸等，对施工区及周边150m内有一定影响，但因其沉降衰减很快，对施工场外环境和人群影响较小，施工现场周围设置围挡，粉性物料采取封闭、遮盖措施，少量的水泥和砂石拌合应集中设置，大风天禁止拌合，可减轻扬尘对周围环境的污染。 1.2.2运输过程产生的废气 施工期间运输道路扬尘将对本项目沿线居民敏感点产生一定影响。 运输车辆经居民区及环境敏感点时限速行驶，并在运输高峰期配备洒水车洒水除尘，运输车辆加盖苫布，以防止灰尘过大对大气的污染；施工现场应配洒水车，在干旱多风天气向施工现场洒水降尘，道路硬质覆盖，以保护环境空气质量。 1.2.3车辆尾气 施工机械将产生含有颗粒物、二氧化硫、一氧化碳和氮氧化物等污染物的废气，废气仅对施工区及交通道路两侧等局部地区的环境空气质量有短暂的不利影响，不会对大范围的环境空气质量产生不利影响。另外机动车辆运行过程中，所排放的尾气是流动污染源，虽然影响面大，但由于不是集中的大量排放，所以对周围环境和人群影响不大。 加强往返于施工区车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，以减少尾气排放污染大气；对于尾气排放不达标的机械车辆，不许进入施工区施工。 项目施工期废气采取本报告中的措施后，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。对所在区域大气环境影响较小。 1.3声环境影响分析 施工期间，项目施工对声环境的影响主要来自施工机械及运输车辆，施工噪声对沿线敏感点具有一定的影响，该影响属于短期的、暂时的，施工结束后就会自然消失。 1.3.1机械设备噪声 施工过程中，施工单位必须选择符合国家有关标准的施工机械及运输车辆，尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，注意维修养护及正确使用，使之保持较好工作状态和低声级水平；对排放高强度噪音的施工机械设备应设置隔声或消音装置，减少对环境的影响。 1.3.2运输车辆噪声 运输车辆在行经居民区时，应严格执行限速行驶，并禁止鸣笛，以减少噪声对周围环境的危害。 通过采取以上措施后，建筑施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工期对外环境影响较小，可以为现有环境所接受。 1.4固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是工程弃渣、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 1.4.1施工建筑垃圾 施工剩余的建筑材料，包括石料、砂、水泥、钢材、木料等。上述材料虽然是按施工进度有计划购置的，但本项目的建设土石方用量较大，仍将有少量的建筑材料剩余下来，将使土壤板结、pH值升高。 废弃建筑材料由市政部门统一清运。 1.4.2生活垃圾 本项目高峰期施工人数为20人/d，施工区垃圾排放量为10kg/d。施工人员产生的生活垃圾若随意堆放，不仅影响施工区环境景观，而且影响施工区环境。 在临时生活区布设垃圾箱，运输垃圾的设施要密闭化，以免对环境造成二次污染。生活垃圾做到日产日清，定时收集清运垃圾，能够回收利用的送交废旧物资回收站处理，其余的定期清运，以保护施工区环境。 综上，本项目施工期固体废物处置率100%，对环境影响较小。 2 运营期环境影响分析 2.1 水环境影响分析 本项目建成后所排废水主要是生活污水，生活污水排水系数取0.8，则生活污水排放量为152.8t/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）建设项目评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2要求，水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测。 2.2 环境空气影响分析 一、达标分析 供暖锅炉烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物颗粒物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/Nm3、SO2≤300mg/Nm3、NOX≤300mg/Nm3）。 二、大气环境影响预测估算 1.评价等级估算 本次估算采用AERSCREEN模式，本项目估算模式采用的源强参数见下表。 表18 废气污染源参数一览表（点源） 污染源 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒参数/m 烟气温度 /℃ 标准下烟气量 /（m3/h） 污染物排放速率/（kg/h） X Y 高度 内径 锅炉房 颗粒物 445557 4422804 93 20 0.1 100 92.43 0.0017 SO2 0.021 NOX 0.011 表19 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 36℃ 最低环境温度/℃ -39.7℃ 土地利用类型 农用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸边熏烟 考虑岸边熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 有组织排放估算结果见下表。 表20有组织排放污染物最大落地浓度占标率计算结果一览表 距源中心 下风向距离D/m 粉尘 二氧化硫 氮氧化物 预测质量浓度/ （mg/m 3 ） 占标率/% 预测质量浓度/ （mg/m 3 ） 占标率/% 预测质量浓度/ （mg/m 3 ） 占标率/% 10 0.000001 0 0.000014 0 0.000007 0 25 0.000069 0.02 0.000858 0.17 0.00045 0.22 50 0.000121 0.03 0.00149 0.3 0.000781 0.39 64 0.000135 0.03 0.001666 0.33 0.000873 0.44 75 0.00013 0.03 0.001608 0.32 0.000842 0.42 100 0.000114 0.03 0.001406 0.28 0.000737 0.37 125 0.0001 0.02 0.00123 0.25 0.000644 0.32 150 0.000086 0.02 0.001057 0.21 0.000554 0.28 175 0.000076 0.02 0.00094 0.19 0.000492 0.25 200 0.000069 0.02 0.000854 0.17 0.000447 0.22 225 0.000064 0.01 0.000787 0.16 0.000412 0.21 250 0.000059 0.01 0.000732 0.15 0.000383 0.19 275 0.000057 0.01 0.000701 0.14 0.000367 0.18 300 0.000058 0.01 0.000721 0.14 0.000378 0.19 325 0.000059 0.01 0.000726 0.15 0.00038 0.19 350 0.000058 0.01 0.000721 0.14 0.000377 0.19 375 0.000057 0.01 0.000708 0.14 0.000371 0.19 400 0.000056 0.01 0.00069 0.14 0.000362 0.18 425 0.000054 0.01 0.00067 0.13 0.000351 0.18 450 0.000053 0.01 0.000653 0.13 0.000342 0.17 475 0.000052 0.01 0.000637 0.13 0.000334 0.17 500 0.00005 0.01 0.00062 0.12 0.000325 0.16 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.000135 0.03 0.001666 0.33 0.000873 0.44 D10% 最远距离/m 64 经预测，本项目污染物最大落地浓度为锅炉排放氮氧化物0.000873mg/m3，占标比为0.44%，小于1%。本项目大气评价等级为三级评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 2、大气自查表见附件2。 四、评价结论 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“大气环境防护距离”的要求，以项目排放的所有污染源，经进一步预测模型预测，无大于等于环境质量标准限值的网格区域的包络线，不设置大气环境防护距离。经AerScreen估算模式，本项目各污染物浓度占标率最大为0.44%，无超标点，因此本项目项目建设对周围环境影响较小。 2.3 声环境影响分析 本项目噪声源主要为设备噪声、车辆噪声和人群活动噪声等。根据同行业相同设备的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70~85dB（A）之间，另外，原材料及产品的运输过程中产生约80~85dB（A）的交通噪声。对该噪声采取的以下措施进行降噪处理： （1）机械在安装时进行减震处理，从声源上削减噪声； （2）从传播途径衰减降噪。比如将产噪设备至于室内，墙体隔声降噪。 （3）严格控制运输时间，禁止在夜间22：00时~次日6：00时运输，昼间运输汽车通过居民区时，限制车速低于20km/h，并禁止鸣笛，以降低运输汽车产生的噪声。 根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 噪声预测结果见表21。 表21本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 点位 贡献值Leq dB (A) 达标情况 北厂界 22.67 达标 西厂界 24.1 南厂界 25.67 东厂界 28.77 图2噪声预测等值线图 通过采取相应的措施后，经预测，本项目即可使厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对项目周围声环境质量产生的影响较小。 2.4 固体废物环境影响分析 本项目的固体废物主要为员工作业时产生的生活垃圾、工艺粉尘等。 生活垃圾以0.5kg/人·天计，本项目生活垃圾产生量为2.21t/a，生活垃圾由市政部门集中收集统一处理；生物质锅炉灰渣17.8t/a，外售做草木灰肥料或还田，果蔬秸秆产生量0.5t/a，外售综合利用。本项目固体废物处置率100%，不会对环境造成二次污染。 2.5 对星火村饮用水源地影响分析 本项目选址不在星火村饮用水源地保护区范围内，本项目位于该水源地下游，本项目无废水外排，严格执行本项目所采取的污染防治措施，本项目的建设不会对星火村饮用水源地保护区不会产生影响。 3 环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及附录B中的风险物质，因此本次进行风险简单分析。 （1）风险识别 经识别，本项目的主要风险评价内容为：本项目生物质燃料堆放，如遇到明火会导致火灾的发生。 （2）源项分析 本项目使用的生物质燃料，遇明火发生火灾，对周围环境会产生一定影响。 （3）事故后果影响分析 生物质易燃，如遇明火可能导致火灾，如果此火灾再遇到易燃物质，燃烧更加剧烈。 （4）环境风险事故防范及应急处理措施 应急预案是在贯彻应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。它需要建设单位和社会救援相结合。 本环评提出如下风险防范措施： ①要严格遵守《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）、《建筑设计防火规范（2001）版》（GBJ16-87）总图布置和消防设计规范； ②在储存场所附近配有足量的灭火器材，以便处理初期火灾； ③建设完善的消防报警系统，建立事故防范和处理应对制度； ④总图布置中充分考虑消防和疏散通道以及人货分流，保证安全生产； ⑤定期或不定期对消防设备进行检查，及时发现及时采取更换或维修； ⑥在日常运营过程中应加强火灾爆炸等事故的宣传和对人员的风险防范意识，以使其能够在日常工作中做到安全操作、规范操作，从而可以在一定程度上将其发生风险事故的概率进一步降低； 综上所述，由于本项目发生风险事故的概率较小，故只要加强管理，建立建全相应的防范应急措施，在管理及运行中认真落实采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可以将至最低。 风险评价简单分析表及风险评价自查表见附录。 4 清洁生产分析 本项目应积极实施清洁生产。特别要注意高噪声设备的日常管理，保持运行良好状态，避免对周围的影响。厂区要保持井然有序，绿化达标。 5 项目产业政策分析 本项目符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》，属于鼓励类中：“三十四、旅游业，2乡村旅游”，为国家鼓励类项目，所以本项目符合国家产业政策。 6 选址合理性分析 本项目拟建在桦川县星火朝鲜族乡星火村。项目区环境质量现状良好，项目采取了妥善的措施处理排放的污染物。该处基础设施完善，交通便利，故本项目从环境角度考虑，选址可行。 7 总量控制分析 本项目总量控制指标为生物质锅炉排放的二氧化硫和氮氧化物，二氧化硫和氮氧化物的排放总量分别为0.076t/a和0.039t/a。 8污染源排放清单及环境管理要求 本项目污染源排放清单及环境管理要求见表22。 9三同时验收清单 本项目主要三同时验收清单见表23。 本项目运行后，需要对其产生的污染物定期进行监测管理，本项目的监测计划见下表。污染源监测计划见表24。 表23 本项目主要三同时验收清单 序号 种类 污染防治设施 污染物 名称 控制 点位 验收内容及标准 1 废气 1套布袋除尘器+20米排气筒 锅炉烟气 排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 2 噪声 基础减振、隔音门、吸声板 噪声 厂界 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 3 固废 生活垃圾市政部门统一处理 生活垃圾 / 固体废物处置率达100% 外售或还田 锅炉灰渣 / 外售综合利用 果蔬秸秆 / 表24 污染源监测计划一览表 环境要素 监测点位 污染物指标 监测频次 噪声 厂界四周 厂界噪声 每年1次 废气 锅炉排气筒 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑毒 每月1次

表22    污染源排放清单及环境管理

| 污染源 | 污染物 | 处理前 | 环保措施 | 处理后 | 总量指标 | 排放口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 产生量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 排放量 |  |  |  |
| 废气 | 锅炉房 | 颗粒物 | 1803mg/m3 | 0.006t/a | 布袋除尘器+20m排气筒 | 1803mg/m3 | 0.006t/a | 0.006t/a | DA001 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 |
|  |  | 二氧化硫 | 228.4mg/m3 | 0.076t/a |  | 228.4mg/m3 | 0.076t/a | 0.076t/a |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 117.2mg/m3 | 0.039t/a |  | 117.2mg/m3 | 0.039t/a | 0.039t/a |  |  |
| 废水 | 员工 | COD 氨氮 | 300 mg/L 30 mg/L | 0.046t/a 0.005t/a | 防渗旱厕 | 0 0 | 0 t/a 0t/a | 无总量 | 不设 | - |
| 固废 | 员工 | 生活垃圾 | 2.21t/a | 市政部门处理 | 不外排 | 无总量 | 不设 | 安全处置100% |
|  | 大棚 | 果蔬秸秆 | 0.5t/a | 外售综合利用 |  |  |  |  |
|  | 锅炉房 | 灰渣 | 17.8t/a | 外售或还田 |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 70~85dB(A) | 厂房隔声、基础减振等 | - | - | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD 氨氮 | 防渗旱厕，定期清掏堆肥 | - |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | 锅炉烟气 | 1套布袋除尘器+20米排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，对在高噪声环境下工作的工人配备防噪声用品；将高噪声设备 安装在室内，可有效地减少一部分噪声，经绿化隔声和距离衰减后，项目投产后 厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标 准限值。 |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 市政环卫部门统一清运 | 固废处置率达100% |
|  | 大棚 | 果蔬秸秆 | 外售综合利用 |  |
|  | 锅炉房 | 灰渣 | 外售或还田 |  |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建议对厂区空地进行绿化、美化，厂界周围种植树木，有利于改善周边生态环境质量，降低噪声、净化空气。 |

# 结论与建议

1 项目选址合理性及产业政策相符性分析结论 本项目拟建在桦川县星火朝鲜族乡星火村。项目区环境质量现状良好，项目采取了妥善的措施处理排放的污染物。该处基础设施完善，交通便利，故本项目从环境角度考虑，选址可行。 本项目符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》，属于鼓励类中：“三十四、旅游业，2乡村旅游”，为国家鼓励类项目，所以本项目符合国家产业政策。 2 环境质量现状分析结论 本项目所在地为达标区域，大气污染物均满足环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准所规定的限值。 2018年松花江佳木斯段干流水质达到Ⅲ类，水质状况良好；支流汤旺河口内、梧桐河口断面水质类别均为Ⅳ类，满足其水体使用功能。 由噪声监测结果可知，项目所在地噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 3 施工期环境影响评价结论 3.1 施工期水环境影响评价结论 本项目施工废水主要为施工人员的生活污水。 施工现场设置防渗旱厕，定期清掏堆肥，对周围环境影响较小。 通过采取以上措施后，施工期废水处置率100%，对环境影响较小。 3.2 施工期环境空气影响评价结论 施工期的大气污染源主要包括施工扬尘、运输过程产生的废气、燃油废气。 ①施工扬尘：施工现场周围设置围挡，粉性物料采取封闭、遮盖措施，少量的水泥和砂石拌合应集中设置，大风天禁止拌合，可减轻扬尘对周围环境的污染。 ②运输过程产生的废气：运输车辆经居民区及环境敏感点时限速行驶，并在运输高峰期配备洒水车洒水除尘，运输车辆加盖苫布，以防止灰尘过大对大气的污染；施工现场应配洒水车，在干旱多风天气向施工现场洒水降尘，道路硬质覆盖，以保护环境空气质量。 ③燃油废气：加强往返于施工区车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，以减少尾气排放污染大气；对于尾气排放不达标的机械车辆，不许进入施工区施工。 采取以上措施后，施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。对所在区域大气环境影响较小。 3.3 施工期声环境影响评价结论 施工期间，项目施工对声环境的影响主要来自施工机械及车辆运输，施工噪声对沿线敏感点具有一定的影响，该影响属于短期的、暂时的，施工结束后就会自然消失。 通过减震防噪措施后，建筑施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工期对外环境影响较小，可以为现有环境所接受。 3.4 施工期固体废物环境影响评价结论 本项目产生的固体废物主要是施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 ①施工建筑垃圾：由市政部门统一清运； ②生活垃圾：在临时生活区布设垃圾箱，运输垃圾的设施要密闭化，以免对环境造成二次污染。生活垃圾做到日产日清，定时收集清运垃圾，能够回收利用的送交废旧物资回收站处理，其余的定期清运，以保护施工区环境。 采取以上措施后，施工期固体废物处理率达100%，对外环境影响较小。 4 运营期环境影响评价结论 4.1 运营期水环境影响评价结论 本项目污水主要为生活污水，生活污水通过防渗旱厕排放，定期清掏堆肥不外排。综上所述，本项目对地表水环境的影响较小。 4.2 运营期环境空气影响评价结论 本项目供暖锅炉烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物颗粒物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/Nm3、SO2≤300mg/Nm3、NOX≤300mg/Nm3）。本项目对环境空气的影响较小。 4.3 运营期声环境影响评价结论 本项目噪声源主要为设备噪声等。采取相应的措施后，经预测本项目即可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。综上所述，本项目对项目周围声环境质量产生的影响较小。 4.4 运营期固体废物环境影响评价结论 本项目的固体废物主要为员工及采摘游客产生的生活垃圾、工艺粉尘等，生活垃圾由市政部门集中收集统一处理；生物质锅炉灰渣外售做草木灰肥料或还田，果蔬秸秆产生量0.5t/a，外售综合利用。本项目固体废物处置率100%，不会对环境造成二次污染。综上所述，本项目固体废物对项目周围环境产生的影响较小。 5 环境风险分析结论 本项目燃料为生物质燃料，极易引起火灾。在加强管理，建立建全相应的防范应急措施，在管理及运行中认真落实采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可以将至最低。 6结论 综上所述，项目建设符合国家产业政策，项目在运营期产生废气、噪声及固体废物污染等，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内，该建设项目在环境保护方面是可行的。

附图1  项目地理位置

图3  项目敏感目标分布图

附录  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级√ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km√ |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000 t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500 t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 ） 其他污染物（） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准□ | 附录D√ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （ 2018 ）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行检测数据□ | 主管部门发布的数据√ | 现状补充监测√ |
|  | 现状评价 | 达标区☑ | 不达标区□ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网络模型□ | 其他☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） | 包括二次PM2.5□ 不包括PM2.5☑ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠价值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.076）t/a | NOX：（0.039）t/a | 颗粒物：（0.006）t/a | VOCS：（）t/a |

附录   建设项目地表水评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放√；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物 □；非持久性污染物√；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级□；三级A □；三级B | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门√；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期□；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类□；Ⅳ类；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标□；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标□；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标□；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标□；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ | 达标区√ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期□；服务期满后 □ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式□：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动 □；无监测 √ | 手动 □；自动□；无监测 √ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

附录建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 星火乡星火村采摘园配套基础设施建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 黑龙江省 | 佳木斯 | 桦川县 | 星火乡星火村 |
| 地理坐标 | 经度 | 东经130.565708° | 纬度 | 北纬46.887108° |
| 主要危险物质分布 | 主要危险物质为生物质燃料 |
| 环境影响途径及危害后果 | 本项目主要事故类型是生物质燃料若遇明火、静电导致火灾事故。 主要影响环境的途径为火灾事故对环境空气、地表水的影响。 |
| 风险防范措施要求 | 应采取的火灾应急处理、防护措施、急救措施 |
| 填表说明：本项目无附录B中的风险物质，进行简单分析。 |

建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 | 5km范围内人口数0.2万人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2( | F3( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2□ | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3( |
| 物质及工艺系统 危险性 | Q值 | Q＜1□ | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3□ | M4( |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4□ |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3□ |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+□ | Ⅳ□ | Ⅲ□ | Ⅱ□ | I□ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级□ | 简单分析( |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害□ | 易燃易爆( |
|  | 环境风险类型 | 泄漏□ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( |
|  | 影响途径 | 大气( | 地表水( | 地下水□ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法□ | 经验估算法□ | 其他估算法( |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | 应采取的火灾、爆炸应急处理、防护措施、急救措施 |
| 评价结论与建议 | 项目拟采取的风险防范措施基本能满足拟建工程环境风险防范的要求，通过制定并严格执行风险防范措施及应急预案，在日常生产中加强风险管理，发现问题及时处理解决，项目的环境风险能够得到有效控制。 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |

# Text boxes

种子、幼苗

种植

采摘

包装

外售

水、肥

固废

敏感

目标

图 例

项目所在地